Введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 15 декабря 1981 г. N 5418

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДУГОВОЙ И КОНТАКТНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРКИ

ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ШУМА И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Occupational safety standards system.

Equipment for arc and contact electric welding.

Allowable noise levels and methods of measurement

ГОСТ 12.1.035-81

Группа Т58

ОКП 34 4120,

34 4140

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 декабря 1981 г. N 5418 дата введения установлена 01.01.1982.

Переиздание. Июнь 2001 г.

Настоящий стандарт распространяется на источники тока и оборудование для дуговой сварки и на машины для контактной сварки (далее - сварочное оборудование) и устанавливает допустимые уровни шума на рабочих местах и методы измерений.

Стандарт не распространяется на плазменное сварочное оборудование и бытовые сварочные аппараты.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2415-80.

1. ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ШУМА

1.1. Уровень звукового давления сварочного оборудования (кроме сварочных преобразователей), измеренный на опорном радиусе, указанном в табл. 2, должен быть не более значений, приведенных в табл. 1, в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83.

Таблица 1

──────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬────

Октавные полосы со средне-    │63 │125│250│500│1000│2000│4000│8000

геометрическими частотами, Гц │   │   │   │   │    │    │    │

──────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────

Уровень звукового давления, дБ│99 │92 │86 │83 │ 80 │ 78 │ 76 │ 74

1.2. Величина эквивалентного уровня звука на рабочих местах сварочного оборудования не должна быть более 85 дБА.

КонсультантПлюс: примечание.

ГОСТ 16372-93 утратил силу на территории Российской Федерации с 1 января 2010 года в связи с введением в действие ГОСТ Р 53148-2008 (Приказ Ростехрегулирования от 18.12.2008 N 584-ст).

1.3. Показатель уровня шума сварочных преобразователей должен соответствовать значению корректированного уровня звуковой мощности А, величина которой не должна быть более указанной в табл. 1 ГОСТ 16372-93.

2. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 23941-79 Постановлением Госстандарта РФ от 15.08.2002 N 306-ст с 1 января 2003 года введен в действие ГОСТ 23941-2002.

2.1. Условия проведения измерений, а также условия работы сварочного оборудования и его монтаж должны соответствовать ГОСТ 23941-79, ГОСТ 12.1.026-80 <*> и ГОСТ 12.1.028-80 <**>.

--------------------------------

<*> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51401-99 (здесь и далее).

<**> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51402-99 (здесь и далее).

2.2. Измерительная аппаратура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.026-80 и ГОСТ 12.1.028-80.

2.3. Подготовка к измерениям должна проводиться в соответствии с ГОСТ 12.1.026-80 и ГОСТ 12.1.028-80, при этом значения опорных радиусов, предназначенных для измерения звукового давления, создаваемого сварочным оборудованием (кроме сварных преобразователей), должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

─────────────────────────────────────────┬────────────────────────

Наименование сварочного оборудования   │     Опорный радиус

─────────────────────────────────────────┼────────────────────────

1. Сварочные трансформаторы и сварочные │

выпрямители на номинальные токи:         │

от 160 до 500 А                         │           1 м

от 630 А и выше                         │           3 м

2. Сварочные агрегаты с двигателем      │          10 м

внутреннего сгорания                     │

3. Автоматы и полуавтоматы для дуговой  │     Устанавливается

сварки                                   │    на рабочем месте

4. Контактные сварочные машины          │          То же

2.4. Проведение измерений и обработку их результатов следует осуществлять в соответствии с ГОСТ 12.1.026-80 и ГОСТ 12.1.028-80.

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 23941-79 Постановлением Госстандарта РФ от 15.08.2002 N 306-ст с 1 января 2003 года введен в действие ГОСТ 23941-2002.

2.5. Результаты измерений должны оформляться протоколом в соответствии с ГОСТ 23941-79.