МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПИСЬМО

от 21 января 2009 г. N 01/752-9-32

О МЕТОДАХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ВИБРАЦИИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает.

В адрес Роспотребнадзора поступают обращения о применении нормативных документов на методы исследования вибрации. Затруднения, возникающие при осуществлении инструментального контроля вибрации, обусловлены отсутствием необходимых аттестованных методов выполнения измерений.

В качестве метода измерения до недавнего времени использовался ГОСТ 12.1.012-90 "Вибрационная безопасность. Общие требования". Однако, с 01.07.2008 вместо указанного государственного стандарта введена в действие новая система национальных стандартов в области вибрационной безопасности, гармонизированных с международными стандартами.

Информируем о том, что для обеспечения единства измерения вибрации в условиях производства, а также в жилых и общественных зданиях необходимо использовать следующие документы:

1. При измерении среднеквадратического корректированного виброускорения вибрации в условиях производства руководствоваться методами, изложенными в ГОСТ 31191.1-2004 и ГОСТ 31319-2006.

2. При измерении корректированного виброускорения в жилых и общественных зданиях руководствоваться методами, изложенными в ГОСТ 31191.1-2004 и ГОСТ 31191.2-2004.

3. При измерении корректированного виброускорения локальной вибрации руководствоваться методами, изложенными в ГОСТ 31192.1-2004 и ГОСТ 31192.2-2005.

Кроме того, при проведении измерений использовать средства измерения вибрации, соответствующие ГОСТ ИСО 8041-2006 "Воздействие вибрации на человека. Средства измерений" и оснащенные дополнительными октавными и третьоктавными фильтрами в диапазоне частот 0,8 - 1250 Гц по ГОСТ 17168.

Заместитель Руководителя

Н.В.ШЕСТОПАЛОВ