Введен в действие

Постановлением Госстроя СССР

от 25 апреля 1985 г. N 58

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА.

СТРОИТЕЛЬСТВО

НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

Occupational safety standards system.

Building. Lighting of building sites

ГОСТ 12.1.046-85

Группа Ж07

ОКСТУ 0012

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25 апреля 1985 г. N 58 дата введения установлена 01.01.1986.

Переиздание. Июнь 2001 г.

Стандарт устанавливает нормы освещенности, методы контроля и защиты и распространяется на проектирование и эксплуатацию осветительных установок для всех видов технологических процессов, имеющих место на строительных площадках, а также в местах производства строительных и монтажных работ внутри зданий.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

КонсультантПлюс: примечание.

"Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ" утратили силу в связи с изданием Приказа МВД РФ от 14.12.1993 N 536. Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 N 313 утверждены и введены в действие с 30 июня 2003 года "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)".

1.1. Искусственное освещение строительных площадок и мест производства строительных монтажных работ внутри зданий должно отвечать требованиям настоящего стандарта, а также требованиям СНиП II-4-79, СНиП III-4-80, ГОСТ 12.1.013-78, Правил устройства электроустановок, утвержденных Минэнерго СССР, и Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ, утвержденных ГУПО МВД СССР.

1.2. Для электрического освещения строительных площадок и участков следует применять типовые стационарные и передвижные инвентарные осветительные установки.

Передвижные инвентарные осветительные установки должны размещаться на строительной площадке в местах производства работ, в зоне транспортных путей и др.

Строительные машины должны быть оборудованы осветительными установками наружного освещения.

В тех случаях, когда строительные машины не поставляются комплектно с осветительным оборудованием для наружного освещения, при проектировании электрического освещения должны быть предусмотрены установки наружного освещения, монтируемые на корпусах машин.

1.3. Электрическое освещение строительных площадок и участков подразделяется на рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное.

1.4. Рабочее освещение должно быть предусмотрено для всех строительных площадок, участков, где работы выполняются в ночное время и сумеречное время суток, и осуществляется установками общего освещения (равномерного или локализованного) и комбинированного (к общему добавляется местное).

Общее равномерное освещение следует применять, если нормируемая величина освещенности не превышает 2 лк. В остальных случаях в дополнение к общему равномерному должно предусматриваться общее локализованное освещение или местное освещение.

1.5. Для освещения мест производства наружных строительных и монтажных работ должны применяться источники света:

лампы накаливания общего назначения ЛН;

лампы накаливания прожекторные;

лампы накаливания галогенные;

лампы ртутные газоразрядные высокого давления ДРЛ по ГОСТ 23198-94;

лампы ртутные газоразрядные высокого давления ДРИ;

лампы ксеноновые ДКсТ;

лампы натриевые высокого давления НЛВД.

1.6. Общее освещение должно осуществляться световыми приборами по ГОСТ 6047-90, ГОСТ 8045-82.

Для общего равномерного освещения строительных площадок должны применяться световые приборы:

светильники с ЛН при ширине строительной площадки до 20 м;

светильники с лампами типа ДРЛ и типа НЛВД - при ширине площадки от 20 до 150 м;

прожекторы с ЛН и лампами ДРИ - при ширине площадок от 150 до 300 м;

светильники и прожекторы с лампами ДКсТ, имеющие коэффициент усиления силы света не менее 10 - при ширине площадки свыше 300 м.

Для освещения мест производства строительных и монтажных работ внутри здания должны применяться светильники с лампами накаливания общего назначения.

1.7. Для общего локализованного освещения при расположении светильников на расстоянии 15 м и менее от мест производства работ должны применяться светильники с лампами типов ДРЛ и НЛВД, а также прожекторы с лампами типов ЛН и ДРЛ.

Светильники общего локализованного освещения устанавливаются на зданиях, конструкциях и мачтах общего равномерного освещения. Установка осветительных устройств на сгораемых кровлях (покрытиях) зданий запрещается.

1.8. Аварийное освещение должно быть предусмотрено в местах производства работ по бетонированию ответственных конструкций в тех случаях, когда по требованиям технологии перерыв в укладке бетона недопустим.

Аварийное освещение на участках бетонирования железобетонных конструкций должно обеспечивать освещенность 3 лк, а на участках бетонирования массивов - 1 лк на уровне укладываемой бетонной смеси.

1.9. Эвакуационное освещение должно быть предусмотрено в местах основных путей эвакуации, а также в местах проходов, где существует опасность травматизма. Эвакуационное освещение должно обеспечивать внутри строящегося здания освещенность 0,5 лк, вне здания - 0,2 лк.

1.10. Охранное освещение предусматривается в тех случаях, когда в темное время суток требуется охрана строительной площадки или участка производства работ.

Для осуществления охранного освещения следует выделять часть светильников рабочего освещения. Охранное освещение должно обеспечивать на границах строительных площадок или участков производства работ горизонтальную освещенность 0,5 лк на уровне земли или вертикальную на плоскости ограждения.

2. НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ

2.1. Для строительных площадок и участков работ необходимо предусматривать общее равномерное освещение. При этом освещенность должна быть не менее 2 лк независимо от применяемых источников света, за исключением автодорог, освещенность которых должна быть не менее указанной в табл. 1.

Таблица 1

─────────────────────────┬────────┬────────────┬──────────────────

Участки строительных   │Наимень-│ Плоскость, │     Уровень

площадок и работ     │шая     │ в которой  │   поверхности,

│освещен-│нормируется │   на которой

│ность,  │освещенность│   нормируется

│лк      │            │   освещенность

─────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────────

1. Автомобильные дороги │2       │ Горизон-   │ На уровне

на строительной площадке │        │тальная     │проезжей части

2. Железнодорожные пути │0,5     │ То же      │ На поверхности

на строительных          │        │            │головки рельсов

площадках                │        │            │

3. Подъезды к мостам    │10      │     "      │        "

и железнодорожным        │        │            │

переездам                │        │            │

4. Дорожные работы:     │        │            │

укладка оснований       │10      │     "      │ На уровне земли

под дорожные покрытия    │        │            │

устройство дорожных     │30      │     "      │ То же

покрытий; укладка        │        │            │

железнодорожных и        │        │            │

подкрановых путей        │        │            │

5. Погрузка, установка, │10      │     "      │ На площадках

подъем, разгрузка обо-   │        │            │приема и подачи

рудования, строительных  │        │            │оборудования,

конструкций, деталей     │        │            │конструкций дета-

и материалов             │        │            │лей и материалов

грузоподъемными кранами  │10      │ Вертикаль- │ На крюках крана

│        │ная         │во всех его

│        │            │положениях со

│        │            │стороны машиниста

6. Немеханизированная   │2       │ Горизон-   │ На площадках

разгрузка и погрузка     │        │тальная     │приема и подачи

конструкций, деталей,    │        │            │грузов

материалов и кантовка    │        │            │

7. Сборка и монтаж      │        │            │

строительных и грузо-    │        │            │

подъемных механизмов:    │        │            │

сборка с пригонкой      │50      │ То же      │ По всей высоте

частей (валов,           │        │            │сборки

вкладышей, подшипников), │        │            │

разные виды регулировки, │        │            │

смена деталей и т.д.     │        │            │

монтаж передаточных     │30      │     "      │ То же

подвижных частей         │30      │ Вертикаль- │ На всех уровнях,

(цепей, тросов, блоков)  │        │ная         │где производится

│        │            │монтаж

8. Работы внутри        │30 <*>  │ То же      │ На всех уровнях

технологического         │        │            │производства

оборудования, емкостей,  │        │            │работы

резервуаров, бункеров,   │        │            │

аппаратов колонного типа │        │            │

и др.                    │        │            │

9. Испытание техноло-   │50      │     "      │ На рабочих

гического оборудования   │        │            │местах

10. Земляные работы,    │10      │     "      │ По всей высоте

производимые сухим       │        │            │забоя и по всей

способом землеройными    │        │            │высоте разгрузки

и другими механизмами,   │        │            │(со стороны

кроме устройства траншей │        │            │машиниста)

и планировки             │ 5      │ Горизон-   │

│        │тальная     │

11. Устройство траншей  │10      │ То же      │ На уровне дна

для фундаментов,         │        │            │траншеи

коммуникаций и т.д.      │10      │ Вертикаль- │ По всей высоте

│        │ная         │траншеи

12. Разработка грунта   │10      │ Горизон-   │ На уровнях

бульдозерами, скре-      │        │тальная     │обрабатываемых

перами, катками и др.    │        │            │площадок

13. Земляные работы,    │        │            │

производимые намывным    │        │            │

способом:                │        │            │

устройство эстакад,     │10      │ То же      │ На уровне земли

укладка и монтаж         │        │            │и верха эстакады

пульпопровода            │        │            │

наземный пульпопровод   │0,5     │     "      │ На уровне верха

(при его эксплуатации    │        │            │эстакады. Для

в период строительства)  │        │            │ночного осмотра,

│        │            │ремонта пульпо-

│        │            │провода следует

│        │            │использовать

│        │            │переносные или

│        │            │передвижные

│        │            │осветительные

│        │            │средства

плавучий пульпопровод   │3       │     "      │ На пути прохож-

(при его эксплуатации)   │        │            │дения обслужи-

│        │            │вающего персонала

фреза земснаряда        │30      │ Вертикаль- │ На уровне фрезы

(при ее осмотре)         │        │ная         │земснаряда

мостик земснаряда       │2       │ Горизон-   │ На уровне

│        │тальная     │мостика

карта намыва (зона      │2       │ То же      │ На уровне верха

намыва)                  │        │            │карты намыва

сливной колодец         │10      │ Вертикаль- │ На верхнем крае

│        │ная         │колодца в любой

│        │            │плоскости с двух

│        │            │противоположных

│        │            │сторон

14. Буровые работы,     │10      │ То же      │ По всей высоте

забивка свай             │        │            │выемки или сваи

15. Монтаж конструкций  │30      │ Горизон-   │ По всей высоте

стальных, железобетонных │        │тальная     │сборки

и деревянных (каркасы    │30      │ Вертикаль- │ То же

зданий, мосты, эстакады, │        │ная         │

фермы, балки и т.д.)     │        │            │

16. Места разгрузки,    │2       │ Горизон-   │ На уровне земли.

погрузки и складирования │        │тальная и   │Освещенность

заготовленной арматуры   │        │вертикальная│нормируется без

при проведении бетонных  │        │            │учета действия

и железобетонных работ   │        │            │осветительных

│        │            │приборов, уста-

│        │            │новленных на

│        │            │кранах и машинах

│2       │ Вертикаль- │ По всей высоте

│        │ная         │складируемой

│        │            │арматуры

17. Стационарные        │50      │ Горизон-   │ На уровне рабочих

сварочные аппараты,      │        │тальная     │поверхностей

механические ножницы,    │        │            │

гибочные станки для      │        │            │

заготовки арматуры       │        │            │

18. Сборка арматуры     │30      │ То же      │ На уровне земли

(стыковка, сварка, вязка │        │            │или рабочей

каркасов и т.д.)         │        │            │поверхности

│30      │ Вертикаль- │ По всей высоте

│        │ная         │производства работ

19. Установка опалубки, │30      │ Горизон-   │ На всех уровнях

лесов и ограждений       │        │тальная     │опалубки, лесов

│        │            │и ограждений

│30      │ Вертикаль- │ То же

│        │ная         │

20. Бетонирование:      │        │            │

колонн, балок, плит     │30      │ Горизон-   │ На поверхности

покрытий, мостовых       │        │тальная     │бетона

конструкций и т.д.       │        │            │

крупных массивов        │10      │ То же      │ То же

(бетонирование откосов   │        │            │

земляных плотин и т.д.)  │        │            │

21. Ленточные кон-      │10      │ Горизон-   │ На поверхности

вейеры, подающие бетон   │        │тальная     │конвейера

│10      │ Наклонная  │ То же

22. Бетоновозные        │3       │ Вертикаль- │ На путях крана

эстакады                 │        │ная         │(без учета дейст-

│        │            │вия осветительных

│        │            │приборов,

│        │            │установленных

│        │            │на кранах)

23. Бутобетонная кладка │10      │ Горизон-   │ На уровне кладки

│        │тальная     │

│5       │ Вертикаль- │ В плоскости

│        │ная         │стены

24. Кладка из крупных   │10      │ Горизон-   │ На уровне кладки

бетонных блоков,  при-   │        │тальная     │

родных камней, кирпичная │10      │ Вертикаль- │ В плоскости стены

кладка, монтаж сборных   │        │ная         │

фундаментов              │        │            │

25. Подходы к рабочим   │5       │ Горизон-   │ На опалубках,

местам (лестницы, леса   │        │тальная     │площадках и

и т.д.)                  │        │            │подходах

26. Сборка и пригонка   │50      │ То же      │ На рабочей

готовых столярных        │        │            │поверхности

изделий (оконных         │50      │ Вертикаль- │ По всей высоте,

переплетов, дверных      │        │ная         │где выполняются

полотен и т.д.)          │        │            │работы

27. Пилорамы, маятни-   │50      │ Горизон-   │ На уровне рабочей

ковые пилы, деревообра-  │        │тальная     │поверхности

батывающие станки        │        │            │

28. Работы по           │        │            │

устройству полов:        │        │            │

устройство песчаных,    │30      │ То же      │ На уровне пола

щебеночных, гравийных,   │        │            │в зоне работ

глинобетонных, бетонных  │        │            │

и асфальтобетонных       │        │            │

подстилающих слоев       │        │            │

устройство земляных,    │30      │     "      │ То же

щебеночных, гравийных,   │        │            │

глинобитных и булыжных   │        │            │

покрытий из брусчатки    │        │            │

устройство асфальто-    │50      │     "      │        "

бетонных, кирпичных,     │        │            │

дощатых, бетонных,       │        │            │

мозаичных цементно-      │        │            │

песчаных, металло-       │        │            │

цементных ксилолитовых   │        │            │

покрытий и покрытий из   │        │            │

кирпича, плиток, настил  │        │            │

паркета и линолеума      │        │            │

29. Кровельные работы   │30      │ Горизон-   │ В плоскости

│        │тальная     │кровли

│30      │ Наклонная  │ То же

30. Работы по гидроизо- │        │            │

ляции и теплоизоляции:   │        │            │

на строительных         │30      │ Горизон-   │ На уровне рабочей

площадках предприятий    │        │тальная     │поверхности

различных отраслей       │30      │ Вертикаль- │ То же

промышленности           │        │ная         │

отдельных деталей,      │50      │Горизон-    │        "

конструкций              │        │тальная     │

(трубопроводы и др.)     │        │            │

31. Штукатурные работы: │        │            │

в помещениях            │50      │ Горизон-   │ На всех уровнях

│        │тальная     │рабочей

│        │            │поверхности

│50      │ Вертикаль- │ То же

│        │ная         │

под открытым небом      │30      │ То же      │        "

│30      │ Горизон-   │        "

│        │тальная     │

32. Отделка стен поме-  │100     │ Вертикаль- │        "

щения сухой штукатуркой; │        │ная         │

облицовочные работы      │        │            │

(керамическими плитами   │        │            │

и сборными деталями);    │        │            │

оклейка стен помещений   │        │            │

обоями                   │        │            │

33. Масляные работы:    │        │            │

шпатлевка, грунтовка,   │100     │ Горизон-   │ На всех уровнях

окраска, накатка         │        │тальная     │рабочей

рисунков валиками и т.д. │        │            │поверхности

│100     │ Вертикаль- │ То же

│        │ная         │

улучшенная и высоко-    │150     │ То же      │        "

качественная окраска     │150     │ Горизон-   │        "

│        │тальная     │

34. Стекольные работы   │75      │ Вертикаль- │ На всех уровнях

│        │ная         │рабочей

│        │            │поверхности

35. Монтаж трубопро-    │30      │ Вертикаль- │ На всех уровнях

водов и разводка сетей   │        │ная         │рабочей

к приборам и оборудо-    │        │            │поверхности

ванию; установка         │        │            │

санитарно-технического   │        │            │

оборудования (ванн,      │        │            │

раковин и т.д.),         │        │            │

установка вентиляторов,  │        │            │

кондиционеров, монтаж    │        │            │

вентиляционных коробов   │        │            │

36. Установка           │50      │ То же      │ На приборах

контрольно-измерительных │        │            │

приборов                 │        │            │

37. Сборка (изготовле-  │50      │ Горизон-   │ На рабочей

ние) санитарно-техничес- │        │тальная     │поверхности

кого оборудования и      │50      │ Вертикаль- │ То же

кабин для систем водо-   │        │ная         │

провода, канализации,    │        │            │

отопления, газопровода   │        │            │

и горячего водоснабжения │        │            │

38. Подготовка к монтажу│30      │ То же      │ На всех уровнях

(разметка, пробивка про- │        │            │выполнения работ

ходов) и монтаж электро- │        │            │

проводки                 │        │            │

39. Разделка низко-     │100     │ Горизон-   │ То же

вольтных и высоковольтных│        │тальная     │

кабелей, монтаж воронок │100     │ Вертикаль- │ При монтаже

и муфт, монтаж высоко-   │        │ная         │электрооборудо-

вольтного оборудования и │        │            │вания на открытых

схем вторичной коммутации│        │            │пространствах

│        │            │освещенность

│        │            │может быть

│        │            │снижена до 50 лк

40. Установка электри-  │        │            │

ческих приборов, освети- │        │            │

тельной арматуры и т.д.: │        │            │

в зданиях               │50      │ То же      │ По всей высоте

│        │            │устанавливаемого

│        │            │оборудования

под открытым небом      │30      │     "      │ То же

41. Монтаж и сборка     │        │            │

технологического         │        │            │

оборудования:            │        │            │

станочное оборудование, │50      │ Горизон-   │ На всех уровнях,

конвейеры, мостовые      │        │тальная     │где выполняются

краны и т.д.             │        │            │работы. Необходи-

│        │            │мы дополнительные

│        │            │переносные или

│        │            │передвижные

│        │            │осветительные

│        │            │средства

громоздкое оборудование │30      │ То же      │ На всех уровнях,

(прокатные станы,        │        │            │где выполняются

рольганги, дробильные    │        │            │работы

агрегаты, баки, емкости  │        │            │

в химическом производ-   │        │            │

стве, котлы и т.д.)      │        │            │

42. Монтаж и сборка     │50      │     "      │ На всех уровнях,

энергетического оборудо- │        │            │где выполняются

вания (паровые турбины,  │        │            │работы

высоковольтное оборудо-  │        │            │

вание, автоматические    │        │            │

телефонные станции,      │        │            │

гидротурбины, мотор-     │        │            │

генераторы, электро-     │        │            │

оборудование)            │        │            │

43. Работы по пере-     │        │            │

крытию русла реки:       │        │            │

мост прорана и поверх-  │30      │     "      │ На мосту прорана

ность воды под мостом    │        │            │и на поверхности

│        │            │воды под мостом

автодорога на подъезде  │10      │     "      │ На уровне земли

к мосту и съезде с него  │        │            │

на расстоянии 50 м от    │        │            │

моста                    │        │            │

автодорога              │5       │     "      │ То же

место загрузки          │10      │ Вертикаль- │ В плоскости,

автомобилей              │        │ная         │параллельной оси

│        │            │дороги со стороны

│        │            │автомобиля

44. Работы по           │        │            │

сооружению тоннелей <**>:│        │            │

призабойный участок     │30      │ То же      │ На уровне подошвы

(буровзрывные работы     │        │            │забоя, на поверх-

и погрузка породы)       │        │            │ности разрабатыва-

│        │            │емой породы.

│        │            │При длине тоннеля

│        │            │свыше 150 м осве-

│        │            │щенность повыша-

│        │            │ется до 50 лк

│10      │ Горизон-   │ На уровне голов

│        │тальная     │рельсов

зарядка шпуров, монтаж  │100     │ То же      │ На уровне

взрывной сети, осмотр    │        │            │прокладки сети

забоя после взрыва       │        │            │

сооружение постоянной   │30      │ Вертикаль- │ На поверхности

отделки тоннеля          │        │ная         │боков стен

│        │            │тоннеля и свода

участок готового тоннеля│2       │ Горизон-   │ На уровне голов

│        │тальная     │рельсов

45. Рабочая площадка    │        │            │

карьера:                 │        │            │

карьер                  │2       │ То же      │ На уровне рабочей

│        │            │площадки

буровые работы          │10      │ Вертикаль- │ По всей высоте

│        │ная         │площадки

забой                   │10      │ То же      │ На уровне

│        │            │подошвы забоя

│5       │ Горизон-   │ То же

│        │тальная     │

46. Открытые склады:    │        │            │

нерудных материалов     │2       │ То же      │ На уровне земли.

│        │            │При применении

│        │            │погрузочных меха-

│        │            │низмов освещен-

│        │            │ность должна быть

│        │            │увеличена в со-

│        │            │ответствии п. 5

│        │            │настоящей таблицы

металлоконструкций и    │5       │     "      │ То же

оборудования             │        │            │

47. Лесобиржи или       │5       │ Горизон-   │ На уровне земли

склады леса              │        │тальная     │

│5       │ Вертикаль- │ На уровне

│        │ная         │штабелей

48. Помещения           │5       │ Горизон-   │ На уровне пола

для хранения сыпучих     │        │тальная     │

материалов (цемента,     │        │            │

алебастра) и громоздких  │        │            │

предметов                │        │            │

49. Помещение для хра-  │10      │ То же      │ То же

нения мелкого техноло-   │        │            │

гического оборудования   │        │            │

и монтажных материалов   │        │            │

--------------------------------

<*> Предусмотреть повышение уровней освещенности при производстве работ в дневное время до 100 лк.

<**> Следует предусмотреть возможность использования переносных светильников.

Для участков работ, где нормируемые уровни освещенности должны быть более 2 лк, в дополнение к общему равномерному освещению следует предусматривать общее локализованное освещение.

Для тех участков, на которых возможно только временное пребывание людей, уровни освещенности должны быть снижены до 0,5 лк.

2.2. Освещенность, создаваемая осветительными установками общего освещения на строительных площадках и участках работ внутри зданий, должна быть не менее нормируемой, приведенной в табл. 1, вне зависимости от применяемых источников света.

2.3. При проектировании осветительных установок следует вводить в расчет коэффициент запаса по табл. 2 при сроке чистки светильников 2 раза в год.

Таблица 2

─────────────────────────────────────┬────────────────────────────

Осветительные приборы        │   Коэффициент запаса при

├────────────┬───────────────

│   лампах   │ газоразрядных

│накаливания │  источниках

│            │     света

─────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────

Прожекторы и др. световые приборы   │1,5         │1,7

с усилением силы света 5-кратным     │            │

и более                              │            │

Светильники                         │1,3         │1,5

2.4. Параметры осветительных установок общего равномерного освещения и схемы расположения световых приборов следует выбирать в соответствии с Приложениями 1, 2 и 3.

3. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОСВЕЩЕННОСТИ

3.1. На строительных площадках и местах производства строительных и монтажных работ внутри зданий должен быть обеспечен контроль освещенности.

3.2. Измерения освещенности производятся применительно к ГОСТ 24940-96 на участках производства работ, на которых уровень освещенности является определяющим в обеспечении условий безопасности или качества работ. Эти участки определяются при разработке проектов производства работ и технологических карт.

3.3. При контроле освещенности на строительных площадках контрольные точки для измерения освещенности следует размечать под световыми приборами и между ними.

Расстояние между контрольными точками вне зданий должно быть не более 20 м.

Выбор аппаратуры, проведение измерений и обработка результатов осуществляются в соответствии с ГОСТ 24940-96.

3.4. Осветительная установка удовлетворяет требованиям норм, если фактическая освещенность соответствует нормируемой.

3.5. Измерения освещенности в соответствии с п. 3.2 проводятся перед началом работ на данном участке и в дальнейшем при изменении условий выполнения работ.

3.6. Ответственность за соблюдение настоящего стандарта в условиях эксплуатации несет администрация строительной организации.

4. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ

4.1. Для обслуживания осветительных установок должны предусматриваться средства доступа к светильникам, отвечающие требованиям техники безопасности по ГОСТ 26887-86, ГОСТ 27321-87, ГОСТ 27372-87.

4.2. Для освещения строительных площадок и участков не допускается применение открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой.

4.3. С целью исключения ослепленности работающих минимально допустимая высота установки прожекторных световых приборов должна соответствовать значениям, указанным в Приложении 4, а направление осевой силы света следует смещать от центра рабочей зоны.

4.4. Отношение максимальной освещенности горизонтальной плоскости к ее минимальному значению на проезжей части дорог не должно превышать 25:1.

4.5. Электрическое освещение строительных площадок и участков должно питаться от сети переменного тока частотой 50 Гц и постоянного тока:

а) для осветительных приборов (прожекторов и светильников) общего освещения напряжением не более 220 В (по согласованию с органами Госэнергонадзора допускается применение специальных осветительных устройств напряжением выше 220 В);

б) для светильников стационарного местного освещения, установленных на доступной для случайных прикосновений высоте, - 42 В;

в) для ручных переносных светильников - 12 В.

Примечание. В сухих помещениях с токонепроводящими полами для питания ручных переносных светильников допускается применять напряжение 42 В.

4.6. Напряжение питания светильников, устанавливаемых в тоннелях во время их строительства, должно быть не выше:

а) 42 В (в особо сырых помещениях - 12 В) - на готовых участках с бетонной или железобетонной отделкой диаметром до 2,5 м; 127 В и 220 В - на готовых участках с бетонной или железобетонной отделкой диаметром 2,5 м и более;

б) 12 В - на участках, где ведутся работы по устройству бетонной или железобетонной отделки, и в призабойных участках.

4.7. Мачты для установки осветительных приборов должны обеспечиваться молниезащитой в соответствии с утвержденной Госстроем СССР Инструкцией по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений.

4.8. Прожекторные мачты высотой более 50 м должны иметь светоограждение, выполняемое не менее чем двумя светильниками, работающими одновременно. Светильники должны иметь колпаки красного цвета.

4.9. Пожарные гидранты и водоемы, размещенные на территории стройплощадки, должны иметь световые указатели.

Приложение 1

Рекомендуемое

Таблица 1

Параметры осветительных установок общего равномерного

освещения при нормируемой освещенности  = 2 лк

────┬────┬─────┬─────────────────────┬───────────────┬────────┬──────

Ши- │Вы- │Рас- │   Устанавливаемый   │   Параметры   │Коэффи- │Удель-

рина│сота│стоя-│  прожектор на мачте │   установки   │циент   │ная

ос- │про-│ние  │                     │   прожектора  │неравно-│мощ-

ве- │жек-│между├──────────┬────┬─────┼───┬─────┬─────┤мерности│ность,

ща- │тор-│мач- │    тип   │ко- │мощ- │вы-│угол │угол │    Е   │Вт/м2

емой│ных │тами │          │ли- │ность│со-│на-  │между│     min│

пло-│мачт│b, м │          │че- │ламп,│та │клона│опти-│z = ----│

щади│Н, м│     │          │ство│Вт   │Н, │про- │чес- │     Е  │

а, м│    │     │          │    │     │м  │жек- │кими │      ср│

│    │     │          │    │     │   │торов│осями│        │

│    │     │          │    │     │   │Тета,│про- │        │

│    │     │          │    │     │   │град │жек- │        │

│    │     │          │    │     │   │     │торов│        │

│    │     │          │    │     │   │     │тау, │        │

│    │     │          │    │     │   │     │град │        │

────┴────┴─────┴──────────┴────┴─────┴───┴─────┴─────┴────────┴──────

Прожекторы с лампами накаливания

100 │15  │70   │ПЗС-35 или│6   │ 500 │15 │15   │15   │0,60    │0,86

────┼────┼─────┤   ПСМ-40 ├────┤     ├───┤     │     ├────────┼──────

150 │20  │100  │          │10  │     │20 │     │     │0,85    │0,67

────┼────┼─────┤          ├────┤     │   ├─────┤     ├────────┼──────

150 │30  │300  │          │10  │     │   │12   │     │0,70    │0,84

│    │     │          ├────┤     │   ├─────┤     │        │

│    │     │          │9   │     │   │18   │     │        │

────┤    ├─────┼──────────┼────┼─────┼───┼─────┼─────┼────────┼──────

200 │    │275  │ПЗС-45 или│10  │1000 │30 │12   │20   │0,75    │0,70

│    │     │  ПСМ-50  ├────┤     │   ├─────┤     │        │

│    │     │          │9   │     │   │18   │     │        │

────┤    ├─────┤          ├────┤     │   ├─────┼─────┼────────┼──────

250 │    │290  │          │13  │     │   │10   │15   │0,80    │0,61

│    │     │          │    │     │   │17   │20   │        │

────┤    ├─────┤          ├────┤     │   ├─────┼─────┤        ├──────

300 │    │250  │          │9   │     │   │10   │15   │        │0,61

│    │     │          │13  │     │   │17   │20   │        │

│    │     │          │9   │     │   │     │     │        │

Прожекторы с лампами ДРЛ

75  │15  │160  │ПЗС-45 или│3   │700  │15 │20   │60   │0,30    │0,35

────┤    ├─────┤  ПСМ-50  ├────┤     │   │     ├─────┤        ├──────

100 │    │160  │          │4   │     │   │     │40   │        │0,35

────┼────┼─────┤          ├────┤     ├───┼─────┼─────┼────────┼──────

150 │20  │150  │          │7   │     │20 │15   │20   │0,25    │0,45

────┼────┼─────┤          ├────┤     ├───┤     ├─────┼────────┼──────

200 │30  │180  │          │10  │     │30 │     │15   │0,40    │0,40

────┤    ├─────┤          ├────┤     │   │     │10   │        ├──────

250 │    │200  │          │16  │     │   │     │     │        │0,45

────┤    ├─────┤          ├────┤     │   │     │     │        ├──────

300 │    │140  │          │16  │     │   │     │     │        │0,55

Прожекторы с галогенными лампами типа КГ

75  │20  │180  │ПКН-1500-2│3   │1500 │20 │15   │30   │0,50    │0,65

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

100 │    │160  │          │    │     │   │     │     │        │0,55

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

150 │    │140  │          │    │     │   │     │     │        │0,45

────┤    ├─────┤          ├────┤     │   │     ├─────┤        ├──────

200 │    │175  │          │5   │     │   │     │20   │        │0,45

────┼────┼─────┤          │    │     ├───┤     ├─────┼────────┼──────

150 │30  │230  │          │    │     │30 │     │30   │0,65    │0,45

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

200 │    │210  │          │    │     │   │     │     │        │0,35

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

250 │    │190  │          │    │     │   │     │     │        │0,30

────┼────┼─────┼──────────┼────┼─────┼───┼─────┼─────┼────────┼──────

100 │20  │300  │ ИСУ-01 х │3   │2000 │20 │12   │50   │0,65    │0,40

────┤    ├─────┤ х 2000/  │    │     │   │     │     ├────────┼──────

150 │    │200  │  К-63-01 │    │     │   │     │     │0,56    │0,40

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     ├────────┼──────

200 │    │160  │          │    │     │   │     │     │0,68    │0,38

────┼────┼─────┤          ├────┤     ├───┤     │     ├────────┼──────

250 │30  │280  │          │6   │     │30 │     │     │0,71    │0,44

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     ├────────┼──────

300 │    │230  │          │    │     │   │     │     │0,68    │0,35

────┼────┼─────┼──────────┼────┼─────┼───┼─────┼─────┼────────┼──────

200 │30  │390  │ ИСУ-02 х │3   │5000 │30 │12   │45   │0,70    │0,38

────┤    ├─────┤ х 5000/  │    │     │   │     │     │        ├──────

250 │    │360  │  К-03-12 │    │     │   │     │     │        │0,34

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

300 │    │260  │          │    │     │   │     │     │        │0,38

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

350 │    │210  │          │    │     │   │     │     │        │0,41

Прожекторы с лампами типа ДРИ

150 │20  │240  │ПЗС-35 или│7   │700  │20 │12   │15   │0,50    │0,27

────┤    ├─────┤  ПСМ-40  │    │     │   │     │     ├────────┼──────

200 │    │200  │          │    │     │   │     │     │0,60    │0,25

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     ├────────┼──────

250 │    │260  │          │    │     │   │     │     │0,55    │0,21

────┼────┼─────┤          ├────┤     ├───┤     ├─────┼────────┼──────

300 │30  │270  │          │10  │     │30 │     │10   │0,75    │0,18

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     ├────────┼──────

350 │    │220  │          │    │     │   │     │     │0,55    │0,18

Светильники с ксеноновыми лампами

200 │30  │180  │ "Аревик" │2   │20000│30 │30   │60   │0,30    │2,2

────┼────┼─────┤ или ККУ  │    │     ├───┤     │     ├────────┼──────

200 │50  │275  │          │    │     │50 │     │     │0,50    │1,5

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

250 │    │250  │          │    │     │   │     │     │        │1,3

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

300 │    │220  │          │    │     │   │     │     │        │1,2

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

350 │    │175  │          │    │     │   │     │     │        │1,3

────┼────┼─────┼──────────┤    │     ├───┼─────┤     ├────────┼──────

200 │30  │270  │   ОУКсН  │    │     │30 │ 15  │     │0,50    │1,5

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

250 │    │230  │          │    │     │   │     │     │        │1,4

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

300 │    │205  │          │    │     │   │     │     │        │1,3

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

350 │    │155  │          │    │     │   │     │     │        │1,5

────┼────┼─────┤          │    │     ├───┤     │     ├────────┼──────

200 │50  │320  │          │    │     │50 │     │     │0,65    │1,25

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

250 │    │310  │          │    │     │   │     │     │        │1,05

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

300 │    │300  │          │    │     │   │     │     │        │0,9

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

350 │    │290  │          │    │     │   │     │     │        │0,9

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

400 │    │275  │          │    │     │   │     │     │        │0,75

Примечание. Данные табл. 1 приведены для прямоугольного расположения световых приборов. При шахматном расположении световых приборов для площадок шириной до 200 м расстояние между опорами одного и того же ряда допускается уменьшить на 10%.

Таблица 2

Параметры осветительных установок

общего равномерного освещения

при нормируемой освещенности  = 0,5 лк

────┬────┬─────┬─────────────────────┬───────────────┬────────┬──────

Ши- │Вы- │Рас- │   Устанавливаемый   │   Параметры   │Коэффи- │Удель-

рина│сота│стоя-│ прожектор на мачте  │   установки   │циент   │ная

ос- │про-│ние  │                     │   прожектора  │неравно-│мощ-

ве- │жек-│между├──────────┬────┬─────┼───┬─────┬─────┤мерности│ность,

ща- │тор-│мач- │   тип    │ко- │мощ- │вы-│угол │угол │    Е   │Вт/м2

емой│ных │тами │          │ли- │ность│со-│на-  │между│     min│

пло-│мачт│b, м │          │че- │ламп,│та │клона│опти-│z = ----│

ща- │Н, м│     │          │ство│Вт   │Н, │про- │чес- │    Е   │

ди  │    │     │          │    │     │м  │жек- │кими │     ср │

а, м│    │     │          │    │     │   │торов│осями│        │

│    │     │          │    │     │   │Тета,│про- │        │

│    │     │          │    │     │   │град │жек- │        │

│    │     │          │    │     │   │     │торов│        │

│    │     │          │    │     │   │     │тау, │        │

│    │     │          │    │     │   │     │град │        │

────┴────┴─────┴──────────┴────┴─────┴───┴─────┴─────┴────────┴──────

Прожекторы с лампами накаливания

150 │ 20 │400  │ПЗС-45 или│18  │1000 │20 │12   │10   │0,45    │0,60

────┤    ├─────┤  ПСМ-50  │    │     │   │     │     │        ├──────

200 │    │350  │          │    │     │   │     │     │        │0,51

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

250 │    │300  │          │    │     │   │     │     │        │0,48

────┼────┼─────┤          │    │     ├───┤     │     ├────────┼──────

150 │ 30 │450  │          │    │     │30 │     │     │0,30    │0,54

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

200 │    │410  │          │    │     │   │     │     │        │0,44

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     ├────────┼──────

250 │    │390  │          │    │     │   │     │     │0,40    │0,37

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     ├────────┼──────

300 │    │330  │          │    │     │   │     │     │0,40    │0,36

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     ├────────┼──────

350 │    │300  │          │    │     │   │     │     │0,50    │0,34

Прожекторы с галогенными лампами типа КГ

100 │ 20 │450  │ ИСУ-01 х │2   │2000 │20 │14   │20   │0,50    │0,18

────┤    ├─────┤ х 2000/  │    │     │   │     │     │        ├──────

150 │    │400  │  К-63-01 │    │     │   │     │     │        │0,13

────┼────┼─────┤          ├────┤     ├───┼─────┼─────┼────────┼──────

200 │ 30 │450  │          │4   │     │30 │10   │10   │0,55    │0,18

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

250 │    │400  │          │    │     │   │     │     │        │0,16

────┤    ├─────┤          ├────┤     │   │     ├─────┤        ├──────

300 │    │450  │          │6   │     │   │     │5    │        │0,18

────┤    ├─────┼──────────┼────┼─────┤   ├─────┼─────┼────────┼──────

200 │    │480  │ ИСУ-02 х │2   │5000 │   │12   │90   │0,40    │0,21

────┤    ├─────┤ х 5000/  │    │     │   │     │     │        ├──────

250 │    │460  │  К-03-02 │    │     │   │     │     │        │0,18

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

300 │    │440  │          │    │     │   │     │     │        │0,15

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

350 │    │400  │          │    │     │   │     │     │        │0,15

Прожекторы с лампами типа ДРЛ

150 │20  │280  │ПЗС-45 или│6   │700  │20 │10   │30   │0,30    │0,20

────┤    ├─────┤  ПСМ-50  │    │     │   │     │     ├────────┼──────

200 │    │240  │          │    │     │   │     │     │0,40    │0,18

────┼────┼─────┤          ├────┤     ├───┤     ├─────┤        ├──────

250 │30  │400  │          │14  │     │30 │     │ 12  │        │0,19

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     ├────────┼──────

300 │    │360  │          │    │     │   │     │     │0,45    │0,18

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     ├────────┼──────

350 │    │310  │          │    │     │   │     │     │0,50    │0,18

Прожекторы с лампами типа ДРИ

150 │20  │375  │ПЗС-45 или│7   │700  │20 │12   │15   │0,30    │0,17

────┤    ├─────┤  ПСМ-40  │    │     │   │     │     │        ├──────

200 │    │350  │          │    │     │   │     │     │        │0,14

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     ├────────┼──────

250 │    │300  │          │    │     │   │     │     │0,35    │0,13

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     ├────────┼──────

300 │    │250  │          │    │     │   │     │     │0,30    │0,13

────┼────┼─────┤          │    │     ├───┤     │     ├────────┼──────

350 │30  │250  │          │    │     │30 │     │     │0,40    │0,11

Светильники с ксеноновыми лампами

200 │30  │840  │   ОУКсН  │2   │20000│30 │12   │90   │0,30    │0,48

────┤    ├─────┤          │    │     │   ├─────┤     │        ├──────

250 │    │750  │          │    │     │   │10   │     │        │0,43

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     ├────────┼──────

300 │    │680  │          │    │     │   │     │     │0,40    │0,39

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

350 │    │620  │          │    │     │   │     │     │        │0,37

────┼────┼─────┤          │    │     ├───┼─────┼─────┼────────┼──────

200 │50  │1200 │          │    │     │50 │12   │60   │0,65    │0,33

────┤    ├─────┤          │    │     │   ├─────┤     ├────────┼──────

250 │    │1150 │          │    │     │   │10   │     │0,60    │0,26

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

300 │    │1100 │          │    │     │   │     │     │        │0,23

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

350 │    │1050 │          │    │     │   │     │     │        │0,21

────┼────┼─────┼──────────┤    │     ├───┼─────┤     ├────────┼──────

200 │30  │750  │ "Аревик" │    │     │30 │25   │     │0,30    │0,53

────┤    ├─────┤  или ККУ │    │     │   │     │     │        ├──────

250 │    │600  │          │    │     │   │     │     │        │0,54

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     ├────────┼──────

300 │    │400  │          │    │     │   │     │     │0,25    │0,66

────┼────┼─────┤          │    │     ├───┤     │     ├────────┼──────

200 │50  │900  │          │    │     │50 │     │     │0,60    │0,45

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

250 │    │800  │          │    │     │   │     │     │        │0,48

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

300 │    │650  │          │    │     │   │     │     │        │0,42

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

350 │    │550  │          │    │     │   │     │     │        │0,41

────┼────┼─────┼──────────┤    ├─────┼───┼─────┼─────┼────────┼──────

150 │30  │630  │   СКсН   │    │10000│30 │16   │60   │0,40    │0,46

────┤    ├─────┤          │    │     │   ├─────┤     ├────────┼──────

200 │    │600  │          │    │     │   │14   │     │0,45    │0,35

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

250 │    │450  │          │    │     │   │     │     │        │0,38

────┼────┼─────┤          │    │     ├───┼─────┼─────┼────────┼──────

150 │50  │800  │          │    │     │50 │16   │50   │0,50    │0,50

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

200 │    │700  │          │    │     │   │     │     │        │0,37

────┤    ├─────┤          │    │     │   ├─────┤     ├────────┼──────

250 │    │675  │          │    │     │   │14   │     │0,55    │0,30

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

300 │    │600  │          │    │     │   │     │     │        │0,27

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

350 │    │550  │          │    │     │   │     │     │        │0,24

────┼────┼─────┼──────────┼────┤     ├───┼─────┤     ├────────┼──────

100 │15  │160  │ СПКс-2-  │1   │     │15 │8    │     │0,55    │1,2

────┤    ├─────┤  10000   │    │     │   ├─────┤     │        ├──────

150 │    │180  │          │    │     │   │14   │     │        │0,83

────┤    ├─────┤          ├────┤     │   ├─────┤     │        ├──────

200 │    │150  │          │2   │     │   │8    │     │        │0,8

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

250 │    │200  │          │    │     │   │     │     │        │0,79

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

300 │    │190  │          │    │     │   │     │     │        │0,67

────┼────┼─────┤          ├────┤     ├───┼─────┼─────┼────────┼──────

200 │20  │190  │          │1   │     │20 │8    │50   │0,45    │0,7

────┤    ├─────┤          │    │     │   ├─────┤     ├────────┼──────

250 │    │180  │          │    │     │   │10   │     │0,55    │0,5

────┤    ├─────┤          ├────┤     │   ├─────┤     ├────────┼──────

300 │    │170  │          │2   │     │   │8    │     │0,50    │0,4

────┤    ├─────┤          │    │     │   ├─────┤     ├────────┼──────

350 │    │220  │          │    │     │   │10   │     │0,50    │0,5

────┤    ├─────┤          ├────┤     │   ├─────┼─────┼────────┼──────

400 │    │250  │          │3   │     │   │8    │30   │0,55    │0,6

────┤    ├─────┤          ├────┤     │   │     ├─────┤        ├──────

450 │    │300  │          │4   │     │   │     │50   │        │0,6

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     ├─────┤        ├──────

500 │    │310  │          │    │     │   │     │0    │        │0,65

────┼────┼─────┤          ├────┤     ├───┼─────┼─────┼────────┼──────

200 │30  │320  │          │2   │     │30 │8    │60   │0,40    │0,63

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

250 │    │300  │          │    │     │   │     │     │        │0,5

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

300 │    │280  │          │    │     │   │     │     │        │0,45

────┤    ├─────┤          ├────┤     │   │     ├─────┤        ├──────

350 │    │270  │          │3   │     │   │     │ 0   │        │0,43

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

400 │    │260  │          │    │     │   │     │     │        │0,38

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

450 │    │220  │          │    │     │   │     │     │        │0,4

────┤    ├─────┤          │    │     │   │     │     │        ├──────

500 │    │270  │          │    │     │   │     │     │        │0,44

Примечание. Данные табл. 2 приведены для прямоугольного расположения световых приборов. При шахматном расположении световых приборов для площадок шириной до 200 м расстояние между опорами одного и того же ряда допускается уменьшить на 10%.

Приложение 2

Обязательное

СХЕМЫ

РАСПОЛОЖЕНИЯ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ

ДЛЯ ОБЩЕГО РАВНОМЕРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

- угол охвата, град;  - угол между оптическими осями,

град; а - ширина освещаемой площади, м;

b - расстояние между мачтами, м

Приложение 3

Справочное

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПРОЖЕКТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Расчет прожекторной установки сводится к определению:

количества прожекторов, подлежащих установке для создания заданной освещенности;

мест установки прожекторных мачт и прожекторов;

высоты установки прожекторов над освещаемой поверхностью;

углов наклона прожекторов в вертикальной и разворота в горизонтальной плоскостях.

Расчет производится на основе нормируемой освещенности в горизонтальной плоскости.

Ориентировочное количество прожекторов n, подлежащее установке для создания на площади S требуемой освещенности  (К - коэффициент запаса,  - нормируемая освещенность)

,

где m - коэффициент, учитывающий световую отдачу источников света, к.п.д. прожекторов и коэффициент использования светового потока, принимается по таблице;

- мощность лампы применяемых типов прожекторов.

Более точное определение количества необходимых к установке прожекторов проводится путем компоновки шаблонов кривых изолюкс на плане освещаемой территории или с применением графиков освещенности от групп прожекторов.

Ориентировочные значения коэффициента m

────────────────┬───────────────┬───────────┬─────────────────────

Источник света │Тип прожектора │  Ширина   │   Значения m при

│или светильники│освещаемой │     расчетной

│               │площади, м │  освещенности, лк

│               │           ├──────────┬──────────

│               │           │0,5 - 1,5 │2,0 - 30,0

────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼──────────

ЛН              │ПЗС, ПСМ       │75 - 150   │0,90      │0,30

│               ├───────────┼──────────┼──────────

│               │175 - 300  │0,50      │0,25

────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼──────────

Галогенные ЛН   │ПКН, ИСУ       │75 - 125   │0,35      │0,20

│               ├───────────┼──────────┼──────────

│               │150 - 350  │0,20      │0,15

────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼──────────

Лампы типа ДРЛ  │ПЗС, ПЗМ       │75 - 250   │0,25      │0,13

│               ├───────────┼──────────┼──────────

│               │275 - 350  │0,30      │0,15

────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼──────────

Лампы типа ДРИ  │ПЗС, ПСМ       │75 - 150   │0,30      │0,10

│               ├───────────┼──────────┼──────────

│               │175 - 350  │0,16      │0,06

────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼──────────

Ксеноновая лампа│ОУКсН          │150 - 175  │0,75      │0,50

ДКсТ-20000      │(Н = 30 м)     ├───────────┼──────────┼──────────

│               │200 - 350  │0,50      │0,40

├───────────────┼───────────┼──────────┼──────────

│"Аревик"       │150 - 175  │0,90      │0,70

│(Н = 30 м)     ├───────────┼──────────┼──────────

│               │200 - 250  │0,70      │0,50

────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼──────────

Ксеноновая лампа│СКсН           │100 - 150  │0,55      │0,45

ДКсТ-10000      │(Н = 20 - 30 м)├───────────┼──────────┼──────────

│               │175 - 250  │0,40      │0,35

Более точное определение количества необходимых в установке прожекторов проводится путем компоновки шаблонов кривых изолюкс на плане освещаемой территории или с применением графиков освещенности от групп прожекторов.

Приложение 4

Обязательное

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ВЫСОТА УСТАНОВКИ ПРОЖЕКТОРОВ

И СВЕТИЛЬНИКОВ ПРОЖЕКТОРНОГО ТИПА

───────────────┬─────────────┬───────┬────────────────────────────

Тип прожектора │  Тип лампы  │Макси- │  Минимально допустимая

│             │мальная│     высота установки

│             │сила   │   прожекторов, м, при

│             │света, │нормируемой освещенности, л

│             │ккд    ├───┬──┬──┬───┬───┬──┬───┬───

│             │       │0,5│1 │2 │ 3 │ 5 │10│30 │50

───────────────┼─────────────┼───────┼───┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼───

ПСМ-50-1       │Г220-1000    │  120  │35 │28│22│20 │17 │13│ 7 │ 6

ПСМ-50-1       │ДРЛ-700      │  52   │23 │19│14│13 │11 │8 │ 5 │ 4

ПСМ-50-1       │ДРЛ-400      │ 19,5  │14 │11│9 │ 8 │ 7 │5 │ 3 │ 3

ПСМ-50-2       │ПЖП220-1000  │  640  │60 │50│40│35 │30 │25│17 │13

ПСМ-40-1       │Г220-500     │  70   │25 │21│17│15 │13 │10│ 5 │ 4

ПСМ-40-2       │ПЖ220-500    │  280  │35 │35│30│25 │20 │15│11 │ 9

ПСМ-30-1       │Г220-200     │  33   │18 │15│11│10 │ 9 │7 │ 4 │ 3

ПЗР-400        │ДРЛ-400      │  19   │14 │11│8 │ 8 │ 7 │5 │ 3 │ 3

ПЗР-250        │ДРЛ-250      │  11   │10 │8 │6 │ 6 │ 5 │4 │ 3 │ 3

ПЗС-45         │Г220-1000    │  130  │35 │29│22│20 │18 │13│ 7 │ 6

ПЗС-45         │ДРЛ-700      │  30   │17 │14│11│10 │ 8 │6 │ 4 │ 3

ПЗС-45         │ДРЛ-400      │  14   │12 │10│7 │ 7 │ 5 │4 │ 3 │ 3

ПЗС-45         │ДРИ-700      │  600  │ - │65│50│45 │40 │30│16 │13

ПЗС-35         │Г220-500     │  50   │22 │18│14│13 │11 │8 │ 5 │ 4

ПЗС-25         │Г220-200     │  16   │13 │10│8 │ 7 │ 6 │5 │ 3 │ 3

ПЗМ-35         │Г220-500     │  40   │20 │16│12│11 │10 │7 │ 4 │ 4

ПЗМ-25         │Г220-200     │  10   │10 │8 │6 │ 6 │ 5 │4 │ 3 │ 3

ПКН-1500-1     │КГ220-1500   │  90   │23 │20│18│15 │13 │11│ 6 │ 5

ПКН-1500-2     │КГ220-1500   │  45   │18 │15│13│12 │10 │8 │ 5 │ 4

ПКН-1000-1     │КГ220-1000-5 │  52   │20 │17│14│13 │11 │8 │ 5 │ 4

ПКН-1000-2     │КГ220-1000-5 │  30   │17 │14│11│10 │ 8 │6 │ 4 │ 3

ИСУ 02 х 5000/ │КГ220-5000-1 │  200  │35 │30│25│22 │20 │17│10 │ 8

К-03-02        │             │       │   │  │  │   │   │  │   │

ИСУ 01 х 2000/ │КГ220-2000-4 │  71   │20 │19│15│12 │10 │9 │ 6 │ 5

К-63-01        │             │       │   │  │  │   │   │  │   │

ОУКсН-50000    │ДКсТ-50000   │ 1300  │70 │50│45│40 │35 │30│30 │30

ОУКсН-20000    │ДКсТ-20000   │  650  │50 │42│38│33 │30 │20│15 │10

СКсН-10000     │ДКсТ-10000   │  165  │35 │30│25│22 │20 │15│15 │15

ККУ1 х 20000/  │ДКсТ-20000   │  120  │35 │28│21│25 │25 │25│25 │25

Н00-01         │             │       │   │  │  │   │   │  │   │

ККУ1 х 10000/  │ДКсТ-10000   │  105  │27 │23│17│15 │12 │8 │ 6 │ 6

Н00-01         │             │       │   │  │  │   │   │  │   │