Утвержден и введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 6 апреля 1982 г. N 1435

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ПОЖАРНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ

Occupational safety standards system. Fire engines

and equipment. Graphical conventional signs

ГОСТ 12.1.114-82

(в ред. Изменения N 1, утв. в апреле 1989 г.)

Группа Т58

Дата введения

1 января 1983 года

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Разработан и внесен Министерством внутренних дел.

2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.04.1982 N 1435.

3. Взамен ГОСТ 22026-76.

4. Ссылочные нормативно-технические документы

────────────────────────────────────────┬─────────────────────────

Обозначение НТД, на который дана ссылка │Номер пункта, приложения

────────────────────────────────────────┼─────────────────────────

ГОСТ 2.304-81                           │9

ГОСТ 2.735-68                           │Приложение 3

ГОСТ 2.737-68                           │Приложение 3

ГОСТ 2.739-68                           │Приложение 3

ГОСТ 2.782-96                           │Приложение 2

ГОСТ 2.784-96                           │Приложение 2

ГОСТ 21.204-93                          │Приложение 3

ГОСТ 21.206-93                          │Приложение 3

ГОСТ 21.501-93                          │Приложение 3

ГОСТ 23545-79                           │Приложение 3

ГОСТ 27331-87                           │Приложение 1

ГОСТ 28130-89                           │Приложения 1, 2

5. Издание (июнь 2001 г.) с Изменением N 1, утвержденным в апреле 1989 г. (ИУС 7-89).

1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения (символы) пожарной техники, применяемые при выполнении учебных и оперативных планов пожаротушения, иллюстративного материала к описаниям пожаров.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2. Символы должны быть выполнены с соблюдением соотношений, установленных настоящим стандартом. Размеры символов стандарт не устанавливает.

3. В пределах одного плана (иллюстрации) размеры одноименных символов должны быть одинаковыми.

4. (Исключен, Изм. N 1).

5. Изображение и размещение символов на планах (масштаб, степень конкретизации, пространственная ориентация и др.) должны определяться, исходя из условий удобства и быстроты их визуального восприятия.

6. (Исключен, Изм. N 1).

7. На планах и иллюстрациях можно использовать базовые и конкретизированные символы.

8. Для более полной технической характеристики обозначаемого объекта или его состояния допускается:

строить многофигурные композиции с использованием не более трех исходных символов;

применять буквенные, цифровые или буквенно-цифровые обозначения с расположением их внутри или около символа с правой стороны или над ним.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9. Для буквенно-цифровых обозначений следует применять прописные буквы русского алфавита и арабские цифры, которые в пределах одного плана (иллюстрации) должны быть выполнены шрифтом одного размера по ГОСТ 2.304.

10. Символы пожарной техники узкоотраслевого назначения (лесопожарная техника и пр.) следует разрабатывать с соблюдением требований настоящего стандарта и с учетом отраслевой нормативно-технической документации.

11. На планах пожаротушения стандартизованные символы, как правило, не поясняют.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

12. Нестандартизованные символы, а также символы, построенные на основе или с использованием нестандартизованных графических, буквенных и/или цифровых обозначений, поясняют в примечаниях или приложениях к планам.

13. (Исключен, Изм. N 1).

14. Условные графические обозначения, установленные в стандартах ЕСКД и используемые для обозначения объектов пожарной техники, приведены в Приложении 2.

15. Для указания на планах (иллюстрациях) обозначений, служащих знаками обстановки (топографические знаки на местности, обозначения объектов строительства, транспорта и пр.), следует использовать стандарты, приведенные в Приложении 3.

16. Примеры выполнения планов пожаротушения приведены в Приложении 4.

17. Базовые символы пожарной техники и примеры построения символов, конкретизированных по отдельным показателям (свойствам), приведены в табл. 1.

Таблица 1

───────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────

Наименование объекта                │  Базовый   │Конкрети-

│   символ   │зированный

│            │символ

│            │(примеры)

───────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────

1. Пожарные машины

1.1. Автомобиль пожарный (общее обозначение)                 -

1.2. Автоцистерна пожарная                                   -

1.3. Автонасос пожарный                                      -

1.4. Автомобиль пожарный насосно-рукавной                    -

1.5. Станция автонасосная пожарная                           -

1.6. Автомобиль дымоудаления пожарный                        -

1.7. Автомобиль - передвижной лафетный ствол                 -

1.8. Автомобиль пожарный (автоцистерна,                            -

автонасос) со стационарным лафетным стволом

1.9. Автолестница пожарная                                   -

1.10. Автоподъемник пожарный:

коленчатый                                                   -

телескопический                                              -

1.11. Автомобиль пожарный пенного тушения            -

1.12. Автомобиль пожарный комбинированного           -

(пенопорошкового) тушения

1.13. Автолаборатория пожарная                       -

1.14. Машина пожарная на гусеничном ходу                     -

1.15. Судно пожарное                                         -

1.16. Катер пожарный                                 -

Примечание. С целью пространственной ориентации

символа  судна  (катера,  корабля  и пр.) часть его

контура,  соответствующего  положению  носа  судна,

следует показывать утолщенной линией

1.17. Самолет пожарный                                       -

1.18. Вертолет пожарный                                     -

1.19. Поезд пожарный                                        -

1.20. Мотопомпа пожарная:

переносная                                                     -

прицепная                                                     -

1.21. Прицеп пожарный                                        -

1.22. Прицеп пожарный порошковый                       -

Примечание. Обозначение  машин, приспособленных

или    привлеченных    для    ликвидации    пожара,

допускается выполнять с помощью базового  символа и

продольной полосы красного цвета

2. Пожарное оборудование

2.1. Рукав пожарный:

напорный                                                     -

всасывающий                                                 -

2.2. Рукав пожарный напорный, усложненный:

в скатку                                                      -

в "гармошку"                                                  -

Примечание. Диаметр условного прохода рукавов в

миллиметрах указывают в соответствии с требованиями

пп. 8, 9

2.3. Водосборник рукавный                              См.         -

Приложение 2

2.4. Разветвление рукавное                            То же        -

2.5. Катушка рукавная:

переносная                                                    -

передвижная                                                   -

2.6. Мостик рукавный                                         -

2.7. Головка соединительная пожарная                   См.         -

Приложение 2

2.8. Гидроэлеватор пожарный                           То же        -

2.9. Пеносмеситель пожарный                                 -

2.10. Колонка пожарная                                         -

2.11. (Исключен, Изм. N 1).

2.12. Кран пожарный                                    См.         -

Приложение 2

2.13. Ствол пожарный ручной: (общее обозначение)             -

с условным проходом D  50 мм                            -

y

с условным проходом D  70 мм                            -

y

для формирования распыленной водяной струи              -

(ствол-распылитель)

для формирования пены средней кратности                 -

Примечание.   Если     к     пожарному   рукаву

присоединяется  ручной   водяной   пожарный   ствол

соответствующей   величины   расхода,   допускается

не указывать  обозначение  его  условного  прохода.

Если   пожарный   ствол    по    величине   расхода

не соответствует   рукаву,   обозначения   условных

проходов рукава и ствола  на  планах  пожаротушения

обязательны.

2.14. Ствол пожарный лафетный:

переносной                                                   -

стационарный                                                 -

возимый                                                      -

2.15. Подъемник-пенослив                                     -

2.16. Насос шестеренный                                См.         -

Приложение 2

3. Спасательные пожарные устройства

3.1. Лестница-палка                                          -

3.2. Лестница-штурмовка                                     -

3.3. Лестница пожарная выдвижная                             -

3.4. Дымосос пожарный:

переносный                                                     -

прицепной                                                      -

Примечания. 1. Если в одном и том же месте установлено несколько изделий пожарной техники одного наименования, то их обозначение на плане (иллюстрации) допускается выполнять одним символом с цифрой, обозначающей количество таких изделий, проставленной слева от символа, например:

2. (Исключено, Изм. N 1).

16, 17. (Измененная редакция, Изм. N 1).

18, 19. (Исключены, Изм. N 1).

20. Буквенные обозначения, используемые при построении символов пожарных машин, приведены в табл. 4.

Таблица 4 <*>

--------------------------------

<*> Табл. 2 и 3. (Исключены, Изм. N 1).

──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────

Наименование объекта                │      Обозначение

──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────

Автолаборатория пожарная                          │          ЛБ

Автомобиль аэродромный пожарный                   │           А

Автомобиль водозащитный пожарный                  │          ВЗ

Автомобиль газоводяного тушения пожарный          │          ГВТ

Автомобиль газодымозащитной службы пожарный       │          ГДЗ

Автомобиль рукавный пожарный                      │          РВ

Автомобиль связи и освещения пожарный             │          СО

Автомобиль технической службы пожарный            │           Т

Автомобиль штабной пожарный                       │           Ш

Катер пожарный                                    │           К

Корабль пожарный                                  │          КР

Приложение 1

Справочное

СИМВОЛЫ ОГНЕТУШАЩИХ СРЕДСТВ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПОСТРОЕНИИ

КОНКРЕТИЗОВАННЫХ СИМВОЛОВ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ

(ПО ГОСТ 28130)

───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────

Наименование средства                 │     Символ

───────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────

Вода

Пена или пенный раствор

Вода с добавками <*>

ВС-порошок <**>

АВС-порошок <**>

Прочий порошок <*>

Хладон

Двуокись углерода (CO )

2

Водяной пар

Газы прочие <*>

--------------------------------

<*> Определяют в обозначениях к плану.

<**> Обозначение в соответствии с требованием ГОСТ 27331.

Обозначение кратности растворов огнетушащих средств

────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────

Наименование средства и его состояние          │     Символ

────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────

Компактная водяная струя

Распыленная водяная струя

Тонкораспыленная водяная струя

Пена низкой кратности <*>

Пена средней кратности

Пена высокой кратности

--------------------------------

<*> Под кратностью пены понимают отношение объема получаемой пены к объему исходного раствора. Пену с кратностью до 20 относят к низкократной, с кратностью от 20 до 200 - к среднекратной, с кратностью свыше 200 - к высокократной.

Приложение 2

Справочное

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ,

УСТАНОВЛЕННЫЕ В СТАНДАРТАХ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОБЪЕКТОВ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ

──────────────────────┬──────────────────────────────────────┬─────────────

Наименование объекта │  Наименование объекта и обозначение  │  Условное

пожарной техники   │              стандарта               │графическое

│                                      │обозначение

──────────────────────┴──────────────────────────────────────┴─────────────

Водосборник рукавный  Тройник. ГОСТ 2.784

Гидроэлеватор          Насос струйный (эжектор, инжектор,

пожарный               элеватор водоструйный и пароструйный).

Общее обозначение. ГОСТ 2.782

Кран пожарный          Клапан. ГОСТ 28130

Насос шестеренный      Насос шестеренный. ГОСТ 2.782

Разветвление           Разветвитель, коллектор, гребенка.

рукавное               ГОСТ 2.784 (обозначения элементов

изображают в соответствии с их

действительной конфигурацией)

Головка                Быстроразъемное соединение в

соединительная         соединенном положении без запорного

пожарная               элемента. ГОСТ 2.784

Приложение 3

Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ

УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНОВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────

Наименование объекта                     │ Обозначение

│  стандарта

─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────

Антенны                                                     │ГОСТ 2.735

Устройства связи                                            │ГОСТ 2.737

Аппараты, коммутатор и станции телефонные                   │ГОСТ 2.739

Трубопроводы санитарно-технических систем                   │ГОСТ 21.206

Элементы зданий, сооружений и конструкций                   │ГОСТ 21.501

Территории различного назначения: зеленые насаждения        │ГОСТ 21.204

(деревья, кустарники, газоны), производственные и складские  │

площадки, здания, сооружения, автостоянки, автомобильные и   │

железные дороги, трамвайные пути, переезды, мосты, виадуки,  │

путепроводы, пешеходные улицы, площади, аллеи, переходы,     │

ограждения, вышки, мачты, семафоры, водоемы                  │

Светофоры, дорожные знаки                                   │ГОСТ 23545

Приложение 4

Справочное

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА

Размещение сил и средств на плане пожаротушения склада

I - тушение пеной средней кратности, подаваемой двумя

ручными пожарными стволами; II - тушение распыленной

струей, подаваемой двумя ручными пожарными стволами

50 мм и компактной струей, подаваемой двумя ручными

пожарными стволами  70 мм; III - тушение пеной низкой

кратности, подаваемой ручным пожарным стволом

Приложения 1 - 4. (Измененная редакция, Изм. N 1).