Утвержден и введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 30 июня 1986 г. N 1982

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Occupation safety standards system. Fire engineering.

Terms and definitions

ГОСТ 12.2.047-86

(СТ СЭВ 5236-85)

Группа Т00

ОКП 48 5400

Взамен ГОСТ 12.2.047-80

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 июня 1986 г. N 1982 срок введения установлен с 01.07.1987.

Разработан Министерством внутренних дел СССР.

Исполнители: Д.И. Юрченко, М.С. Васильев, В.А. Турбин.

Внесен Министерством внутренних дел СССР. Зам. министра В.И. Другов.

Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 июня 1986 г. N 1982.

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий пожарной техники.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации и использующих результаты этой деятельности.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5236-85.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина не допускается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой "Ндп".

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значение используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приведено и в графе "Определение" поставлен прочерк.

В стандарте в качестве справочных приведены иноязычные эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на немецком (D) языке.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и иноязычных эквивалентов.

КонсультантПлюс: примечание.

Стандартизованные термины, набранные полужирным шрифтом в официальном тексте документа, в электронной версии документа отмечены знаком "#", недопустимые синонимы, набранные курсивом в официальном тексте документа, в электронной версии документа отмечены знаком "&".

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.

──────────────────────────────────┬───────────────────────────────

Термин               │          Определение

──────────────────────────────────┴───────────────────────────────

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

1. #Пожарная техника#                Технические средства для

Ндп. &Противопожарная техника&  предотвращения, ограничения

D. Brandschutztechnik           развития, тушения пожара,

защиты людей и материальных

ценностей от пожара

2. #Пожарная машина#                 Транспортная или транспорти-

D. Fahrzeuge und Pumpen der     руемая машина, предназначенная

Feuerwehr                    для использования при пожаре

3. #Пожарно-техническое              Комплект, состоящий из

вооружение#                     пожарного оборудования, ручного

D. Feuerwehrtechnik             пожарного инструмента, пожарных

спасательных устройств, средств

индивидуальной защиты,

технических устройств для

конкретных пожарных машин в

соответствии с их назначением

4. #Пожарное оборудование#           Оборудование, входящее в

Ндп. &Противопожарное           состав коммуникаций пожароту-

оборудование&              шения, а также средства техни-

D. Angriffsgerte              ческого обслуживания этого

der Feuerwehr                оборудования.

Примечание. К коммуникациям

пожаротушения относятся

рукавные линии, рукавные

разветвления и т.д.

5. #Пожарное спасательное            Устройство для спасания людей

устройство#                     при пожаре

D. Rettungsgerte der

Feuerwehr

6. #Ручной пожарный инструмент#      Ручной инструмент для

D. Hilfsgerte der Feuerwehr   вскрытия и разборки конструк-

ций, проведения аварийно-

спасательных работ при тушении

пожара

7. #Установка пожаротушения#         Совокупность стационарных

Ндп. &Противопожарная           технических средств для тушения

установка&                 пожара за счет выпуска

D. Feuerlschanlage            огнетушащего вещества

8. #Огнетушитель#                    Переносное или передвижное

D. Feuerlschgerte            устройство для тушения очагов

пожара за счет выпуска запа-

сенного огнетушащего вещества

9. #Установка пожарной               Совокупность технических

сигнализации#                   средств, установленных на защи-

D. Brandmeldeanlage             щаемом объекте, для обнаружения

пожара, обработки,

представления в заданном виде

извещения о пожаре на этом

объекте, специальной информации

и (или) выдачи команд на

включение автоматических

установок пожаротушения и

технические устройства

10. #Средства индивидуальной                      -

защиты пожарных#

D. Persnliche

Schutzausrstung

der Einsatzkrfte

der Feuerwehr

ПОЖАРНЫЕ МАШИНЫ

11. #Пожарный автомобиль#                         -

Ндп. &Пожарная машина&

D. Feuerwehrkraftfahrzeug

12. #Пожарный автомобиль пенного     Автомобиль для приготовления

тушения#                       и подачи пены

D. Schaumlschfahrzeug

13. #Пожарный автомобиль                          -

порошкового тушения#

D. Pulverlschfahrzeug

14. #Пожарный автомобиль газового                 -

тушения#

D. Gaslschfahrzeug

15. #Пожарный автомобиль             Пожарный автомобиль

комбинированного тушения#      с несколькими видами

огнетушащих веществ

16. #Пожарный автомобиль                          -

газоводяного тушения#

D. Gas-Wasser-Lschfahrzeug

17. #Пожарный автомобиль                          -

водопенного тушения#

D. Wasser-Schaum-Lschfahrzeug

18. #Пожарный автомобиль пенопо-                  -

рошкового тушения#

D. Schaum-Pulver-Lschfahrzeug

19. #Пожарный автонасос#             Пожарный автомобиль, обору-

Автонасос                      дованный пожарным насосом

D. Lschfahrzeug              и предназначенный для доставки

к месту пожара личного состава

и пожарно-технического

вооружения

20. #Пожарная автоцистерна#          Пожарный автомобиль, обору-

Автоцистерна                   дованный пожарным насосом,

D. Tanklschfahrzeug          емкостями для жидких огнетуша-

щих веществ и предназначенный

для доставки к месту пожара

личного состава и пожарно-

технического вооружения

21. #Пожарный автоподъемник#         Пожарный автомобиль

Автоподъемник                  со стационарной механизирован-

D. Gelenkmast                  ной поворотной коленчатой

и (или) телескопической

подъемной стрелой, последнее

звено которой заканчивается

платформой или люлькой

22. #Пожарная автолестница#          Пожарный автомобиль со

Автолестница                   стационарной механизированной

D. Drehleiter                  выдвижной и поворотной

лестницей

23. #Пожарный газодымозащитный       Пожарный автомобиль

автомобиль#                   с пожарно-техническим вооруже-

D. Atemschutzgertewagen      нием для проведения работ

в условиях загазованности

24. #Пожарный автомобиль             Пожарный автомобиль, обору-

дымоудаления#                  дованный дымососом для удале-

D. Ventilatorenfahrzeug        ния дыма из помещений

25. #Пожарный водозащитный           Пожарный автомобиль, обору-

автомобиль#                    дованный средствами для защиты

D. Wasserableitungsfahrzeug    материальных ценностей от воды,

а также для удаления воды,

пролитой при тушении пожара

26. #Пожарный автомобиль связи       Пожарный автомобиль для

и освещения#                   доставки к месту пожара личного

D. Nachrichten- und            состава, оборудованный

Beleuchtungsgertewagen    средствами связи и освещения

27. #Пожарная автолаборатория#       Пожарный автомобиль, обору-

D. Laborgertewagen           дованный средствами для

исследования пожаров

28. #Пожарный автомобиль             Пожарный автомобиль с пожар-

технической службы#            но-техническим вооружением для

D. Gertewagen                проведения работ по разборке

конструкций на пожаре, а также

аварийно-спасательных работ

29. #Пожарная автонасосная           Пожарный автомобиль, обору-

станция#                       дованный пожарным насосом

D. Pumpenstationswagen         с автономным двигателем

30. #Рукавный пожарный               Пожарный автомобиль для

автомобиль#                    транспортирования и прокладки

D. Schlauchwagen               рукавных линий

31. #Штабной пожарный автомобиль#    Пожарный автомобиль для

D. Kommandowagen               доставки штаба пожаротушения

и обеспечения связи между

штабом, боевыми подразделе-

ниями и центральным пунктом

пожарной связи

32. #Пожарный дымосос#                            -

D. Ventilatoraggregat

33. #Прицепной пожарный дымосос#                  -

D. Ventilatoranhnger

34. #Переносной пожарный дымосос#                 -

D. Mobiler Ventilator

35. #Пожарный самолет#               Самолет для выполнения задач,

D. Feuerlschflugzeug          решаемых специализированными

пожарными службами

36. #Пожарный вертолет#              Вертолет для выполнения

D. Feuerlschhubschrauber     задач, решаемых специализиро-

ванными пожарными службами

37. #Пожарный поезд#                 Поезд с насосным агрегатом,

D. Feuerlschzug              запасом огнетушащих веществ

и пожарно-техническим вооруже-

нием для выполнения задач,

решаемых специализированными

пожарными службами

38. #Пожарное судно#                 Корабль, катер, моторная

D. Feuerlschboot             лодка для выполнения задач,

решаемых специализированными

пожарными службами

39. #Пожарная мотопомпа#             Пожарная машина с насосным

D. Motorpumpe der Feuerwehr    агрегатом и комплектом

пожарного оборудования

40. #Переносная пожарная                          -

мотопомпа#

D. Tragkraftspritze

41. #Прицепная пожарная                           -

мотопомпа#

D. Motorpumpenanhnger

42. #Пожарный прицеп#                Прицеп для транспортирования

D. Feuerwehranhnger          наземными транспортными

средствами переносных пожарных

мотопомп, пожарно-технического

вооружения, емкостей с

огнетушащими веществами

43. #Пожарный насос#                              -

D. Feuerlschpumpe

44. #Пожарный трактор#                            -

D. Feuerlschtraktor

ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

45. #Пожарный гидрант#               Устройство для отбора воды из

D. Feuerlschhydrant          водопроводной сети для тушения

пожара

46. #Подземный пожарный гидрант#                  -

D. Unterflurhydrant

47. #Наземный пожарный гидрант#                   -

D. berflurhydrant

48. #Пожарный кран#                  Комплект, состоящий из

Ндп. &Пожарный рожок&          клапана, установленного

D. Wandhydrant                 на пожарном трубопроводе

и оборудованного пожарной

соединительной головкой,

а также пожарного рукава

с ручным стволом

49. #Внутренний пожарный кран#                    -

Внутренний кран

D. Feuerlschinnenventil

50. #Наружный пожарный кран#                      -

Наружный кран

D. Feuerlschauenventil

51. #Пожарная подставка#             Деталь трубопровода для

D. Hydrantenflansch            установки пожарного гидранта

52. #Пожарный рукав#                 Гибкий трубопровод для

Ндп. &Пожарная кишка&          транспортирования огнетушащих

&Пожарный шланг&          веществ, оборудованный

D. Feuerwehrschlauch           пожарными соединительными

головками

53. #Напорный пожарный рукав#        Пожарный рукав для транспор-

Напорный рукав                 тирования огнетушащих веществ

Ндп. &Нагнетательный пожарный  под избыточным давлением

рукав&

D. Druckschlauch der Feuerwehr

54. #Всасывающий пожарный рукав#     Пожарный рукав жесткой

Всасывающий рукав             конструкции для отбора воды

Ндп. &Забирный пожарный рукав& из водоисточника с помощью

&Приемный пожарный рукав& пожарного насоса

D. Saugschlauch

55. #Пожарная соединительная         Быстросмыкаемая арматура для

головка#                       соединения пожарных рукавов и

Соединительная головка         присоединения их к пожарному

D. Feuerwehrkupplung           оборудованию и пожарным насосам

56. #Рукавная соединительная                      -

головка#

Рукавная головка

Ндп. &Соединительная гайка&

&Головка Богданова&

&Полугайка Богданова&

D. Schlauchkupplung

57. #Головка-заглушка#               Арматура для закрывания

D. Blindkupplung               пожарных соединительных головок

58. #Муфтовая соединительная         Пожарная соединительная

головка#                       головка с внутренней

D. Festkupplung mit Innenge-   присоединительной резьбой

winde

59. #Цапковая соединительная         Пожарная соединительная

головка#                       головка с наружной

D. Festkupplung mit Auenge-   присоединительной резьбой

winde

60. #Рукавный переходник#            Арматура для соединения двух

D. bergangsstck            пожарных соединительных головок

разных условных проходов или

разных типов

61. #Рукавный водосборник#           Арматура для объединения

Водосборник                    нескольких рукавных линий

Ндп. &Сборник&                 в одну

&Тройник&

D. Sammelstck

62. #Рукавное разветвление#          Арматура для разделения

D. Verteiler                   потока и регулирования коли-

чества подаваемого огнетушащего

вещества, транспортируемого по

напорным пожарным рукавам

63. #n-ходовое рукавное              Рукавное разветвление для

разветвление#                  разделения потока по n

D. n-Weg-Verteiler             направлениям

64. #Всасывающая пожарная сетка#     Устройство для предотвраще-

Всасывающая сетка              ния самостоятельного опорожне-

Ндп. &Забирная сетка&          ния всасывающей линии и попа-

D. Saugkorb                    дания в нее посторонних

предметов

65. #Пожарная колонка#               Съемное устройство,

Ндп. &Стендер&                 устанавливаемое на пожарный

D. Standrohr                   гидрант для отбора воды

66. #Пожарный ствол#                 Устройство, устанавливаемое

Ндп. &Брандспойт&              на конце напорной линии для

D. Strahlrohr                  формирования и направления

огнетушащих струй

67. #Ручной пожарный ствол#                       -

Ручной ствол

D. Handstrahlrohr

68. #Лафетный пожарный ствол#        Поворотный в вертикальной

Лафетный ствол                 и горизонтальной плоскостях

D. Wendestrahlrohr             пожарный ствол, монтируемый

на опоре

69. #Водяной пожарный ствол#                      -

Водяной ствол

D. Wasserstrahlrohr

70. #Пенный пожарный ствол#          Пожарный ствол для пен

Пеноствол                      различной кратности

D. Schaumrohr

71. #Порошковый пожарный ствол#                   -

Порошковый ствол

D. Pulverstrahlrohr

72. #Водопенный пожарный ствол#      Пожарный ствол для водяных

Водопенный ствол               или пенных струй

D. Kombiniertes Wasser-Schaum-

Strahlrohr

73. #Пожарный ствол сплошной                      -

струи#

D. Vollstrahlrohr

74. #Пожарный ствол-распылитель#     Пожарный ствол для распылен-

D. Mehrzweckstrahlrohr         ной и сплошной струи

75. #Пожарный гидроэлеватор#         Устройство эжекторного типа

Ндп. &Эжектор&                 для отбора воды из водоисточ-

D. Tiefsauger                  ника с уровнем воды, превышаю-

щим высоту всасывания насосов,

а также для удаления воды

из залитых помещений

76. #Пожарный пеносмеситель#         Устройство для введения

Пеносмеситель                  в воду пенообразующих

D. Zumischer                   и смачивающих добавок

77. #Рукавный мостик#                Устройство для защиты пожар-

D. Schlauchbrcke             ного рукава от повреждений при

переезде через него дорожного

транспорта

78. #Рукавный зажим#                 Устройство для временной

Ндп. &Рукавная обвязка&        ликвидации течи из разрывов

D. Schlauchbinde               напорных пожарных рукавов без

прекращения подачи огнетуша-

щего вещества

79. #Рукавная задержка#               Устройство для закрепления

D. Schlauchhalter              на высоте напорной рукавной

линии

80. #Рукавная кассета#               Устройство для размещения

Ндп. &Корзина для укладки      напорного пожарного рукава,

рукавов&                  уложенного "в гармошку" или

D. Schlauchkassette            "в скатку"

81. #Рукавная катушка#               Устройство для размещения

D. Schlauchhaspel              намоткой предварительно

соединенных напорных пожарных

рукавов и их прокладывания

и (или) транспортирования

82. #Рукавное колено#                Устройство для предохранения

D. Krmmer                    пожарных рукавов от чрезмер-

ного изгиба или разрушения при

прокладывании через препятствия

83. #Ключ соединительных головок#    Устройство для облегчения

D. Kupplungsschlssel         смыкания или размыкания

пожарных соединительных головок

84. #Рукавонавязочное устройство#    Устройство для навязывания

D. Schlaucheinbindeapparat     пожарных рукавов на рукавные

соединительные головки

85. #Рукавомоечная машина#                        -

D. Schlauchwaschvorrichtung

ПОЖАРНЫЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

86. #Ручная пожарная лестница#                    -

D. Tragbare Feuerwehrleiter

87. #Выдвижная пожарная лестница#    Ручная пожарная лестница,

D. Schiebleiter                состоящая из нескольких

телескопически перемещающихся

под действием канатной тяги

колен

88. #Лестница-штурмовка#             Ручная пожарная лестница,

Штурмовка                      снабженная крюком для подвеши-

D. Hakenleiter                 вания на опорной поверхности

89. #Лестница-палка#                 Ручная пожарная лестница,

D. Klappleiter                 складываемая сдвиганием тетив

за счет поворота ступенек

90. #Составная пожарная лестница#    Ручная пожарная лестница,

D. Steckleiter                 длина которой изменяется

стыковкой или расстыковкой

отдельных колен

91. #Спасательный рукав#             Пожарное спасательное

D. Rutschsack                  устройство из ткани для

скользящего спуска спасаемых

92. #Спасательный прыжковый          Устройство в виде подушки для

матрац#                        безопасного приема падающего

D. Sprungpolster               человека

93. #Спасательное прыжковое          Устройство из ткани, растя-

полотно#                       гиваемое спасающими людьми для

Спасательное полотно           безопасного приема падающего

D. Sprungtuch                  человека

94. #Спасательная веревка#           Специальная веревка для

D. Fangleine                   самоспасания пожарного

и спасания людей с высоты

РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

95. #Пожарный багор#                               -

D. Einreihaken

96. #Пожарный крюк#                                -

D. Zughaken

97. #Пожарный топор#                               -

D. Feuerwehraxt

98. #Пожарный лом#                                 -

D. Brechstange

99. #Механизированный ручной         Ручной пожарный инструмент

пожарный инструмент#           ударного, поступательно-

D. Mechanisiertes Hilfsgert  вращательного и (или)

der Feuerwehr               вращательного действия

с пневмо-, электро- или

мотоприводом

100. #Немеханизированный ручной                   -

пожарный инструмент#

D. Handwerkszeug

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПОЖАРНЫХ

101. #Изолирующий противогаз#                     -

D. Isolierendes

Atemschutzgert

102. #Респиратор#                                 -

D. Atemschutzfiltergert

103. #Пожарная каска#                             -

D. Feuerwehrschutzhelm

104. #Пожарный пояс#                              -

D. Feuerwehrgurt

105. #Пожарный поясной карабин#      Устройство для закрепления

Пожарный карабин              и страховки пожарного при

D. Feuerwehrgurthaken         работе на высоте, а также для

проведения спасательных работ и

самоспасания при тушении пожара

106. #Пожарный защитный костюм#                   -

D. Feuerwehrschutzbekleidung

107. #Теплозащитный пожарный         Пожарный защитный костюм от

костюм#                       тепловых воздействий при

D. Wrmestrahlenschutzanzug  подходе и кратковременном

пребывании в очаге пожара

108. #Газохимзащитный костюм#        Костюм для защиты при выпол-

D. Gasschutzanzug             нении работ в газоопасной

и (или) химически агрессивной

среде

109. #Радиационно-защитный костюм#   Костюм для защиты при выпол-

D. Strahlenschutzanzug        нении работ в условиях

ионизирующих излучений

110. #Боевая одежда пожарного#       Одежда пожарного для защиты

D. Feuerwehreinsatzbekleidung от воды и поверхностно-активных

веществ

УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

111. #Автоматическая установка                    -

пожаротушения#

D. Automatische

Feuerlschanlage

112. #Ручная установка               Установка пожаротушения

пожаротушения#                с ручным способом приведения

D. Manuelle Feuerlschanlage  в действие

113. #Установка водяного                          -

пожаротушения#

D. Wasserfeuerlschanlage

114. #Спринклерная установка         Автоматическая установка

пожаротушения#                водяного пожаротушения, обору-

D. Sprinkler-                 дованная нормально закрытыми

Feuerlschanlage           спринклерными оросителями,

вскрывающимися при достижении

определенной температуры.

Примечание. Спринклерные

установки, находящиеся

в режиме ожидания, в зависи-

мости от заполняемости сетей их

трубопроводов жидким

огнетушащим веществом или

воздухом под давлением

называются соответственно

"мокрыми" водозаполненными или

"сухими" сухотрубными

115. #Дренчерная установка           Установка водяного

пожаротушения#                пожаротушения, оборудованная

D. Drencher-Feuerlschanlage нормально открытыми дренчерными

оросителями

116. #Установка пенного                           -

пожаротушения#

D. Shaumfeuerlschanlage

117. #Установка газового                          -

пожаротушения#

D. Gasfeuerlschanlage

118. #Установка CO                   Установка пожаротушения,

2                в которой в качестве огнетуша-

пожаротушения#                щего вещества используется

D. Kohlendioxid-              двуокись углерода

Feuerlschanlage

119. #Установка азотного                          -

пожаротушения#

D. Stickstoff-

Feuerlschanlage

120. #Установка парового             Установка пожаротушения,

пожаротушения#                в которой в качестве огнетуша-

D. Dampffeuerlschanlage     щего вещества используют

водяной пар

121. #Установка хладонового          Установка пожаротушения,

пожаротушения#                в которой в качестве огнетуша-

D. Halon-Feuerlschanlage    щего вещества используют

составы на основе галоидиро-

ванных углеводородов

122. #Установка порошкового                       -

пожаротушения#

D. Pulver-Feuerlschanlage

123. #Установка объемного            Установка пожаротушения для

пожаротушения#                создания среды, не поддержи-

D. Volumenfeuerlschanlage   вающей горение в защищаемом

объеме

124. #Установка поверхностного       Установка пожаротушения,

пожаротушения#                воздействующая на горящую

D. Oberflchen-              поверхность в защищаемой зоне

feuerlschanlage

125. #Модульная установка            Нетрубопроводная автомати-

пожаротушения#                ческая установка пожаротуше-

D. Kompakt-(Klein)-           ния, предусматривающая

Feuerlschanlage          размещение емкости с огнету-

шащим веществом и пусковым

устройством непосредственно

в защищаемом помещении

ОГНЕТУШИТЕЛИ

126. #Переносной огнетушитель#       Огнетушитель, конструктивное

D. Tragbares Feuerlschgert исполнение и масса которого

обеспечивают удобство его

переноски человеком.

Примечание. Переносные

огнетушители могут быть ручными

или ранцевыми

127. #Передвижной огнетушитель#      Огнетушитель, смонтированный

D. Fahrbares Feuerlschgert на колесах или тележке

128. #Пенный огнетушитель#                        -

D. Schaumfeuerlscher

129. #Воздушно-пенный                Огнетушитель с зарядом

огнетушитель#                 водного раствора пенообразую-

D. Luftschaumlscher         щих добавок

130. #Химический пенный              Огнетушитель с зарядом

огнетушитель#                 химических веществ, которые

D. Chemischer                 в момент приведения огнетуши-

Schaumfeuerlscher        теля в действие вступают

в реакцию с образованием пены и

избыточного давления

131. #Водный огнетушитель#           Огнетушитель с зарядом воды

D. Wasserlschgert          или воды с добавками

132. #Порошковый огнетушитель#                    -

D. Pulverlschgert

133. #CO -огнетушитель#              Огнетушитель с зарядом

2                          двуокиси углерода

D. Kohlendioxidlschgert

134. #Хладоновый огнетушитель#       Огнетушитель с зарядом

D. Halonlschgert           огнетушащего вещества на основе

галоидированных углеводородов

135. #Комбинированный                Огнетушитель с зарядом двух и

огнетушитель#                 более огнетушащих веществ

D. Kombiniertes

Feuerlschgert

УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

136. #Пожарный извещатель#           Устройство для формирования

Ндп. &Пожарный сигнализатор&  сигнала о пожаре

D. Brandmelder

137. #Ручной пожарный извещатель#    Пожарный извещатель с ручным

D. Manueller Brandmelder      способом приведения в действие

138. #Автоматический пожарный        Пожарный извещатель,

извещатель#                   реагирующий на факторы,

D. Automatischer Brandmelder  сопутствующие пожару

139. #Тепловой пожарный              Автоматический пожарный

извещатель#                   извещатель, реагирующий

D. Thermomelder               на определенное значение

температуры и (или) скорости ее

нарастания

140. #Пожарный извещатель          Автоматический пожарный

пламени#                      извещатель, реагирующий на

D. Flammenmelder              электромагнитное излучение

пламени

141. #Дымовой пожарный               Автоматический пожарный

извещатель#                   извещатель, реагирующий на

D. Rauchmelder                аэрозольные продукты горения

142. #Радиоизотопный пожарный        Дымовой пожарный извещатель,

извещатель#                   срабатывающий в результате

D. Ionisationsmelder          влияния продуктов горения на

ионизационный ток рабочей

камеры извещателя

143. #Оптический пожарный            Дымовой пожарный извещатель,

извещатель#                   срабатывающий в результате

D. Optischer Melder           влияния продуктов горения

на поглощение или рассеяние

электромагнитного излучения

извещателя

144. #Пожарный приемно-              Составная часть установки

контрольный прибор#           пожарной сигнализации для

D. Brandmeldeempfangs- und    приема информации от пожарных

Kontrollgert             извещателей, выработки сигнала

о возникновении пожара или

неисправности установки и для

дальнейшей передачи и выдачи

команд на другие устройства

145. #Пожарный оповещатель#          Устройство для массового

D. Brandwarngert            оповещения людей о пожаре

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

#Автолаборатория пожарная#                                      27

Автолестница                                                    22

#Автолестница пожарная#                                         22

#Автомобиль водозащитный пожарный#                              25

#Автомобиль водопенного тушения пожарный#                       17

#Автомобиль газового тушения пожарный#                          14

#Автомобиль газоводяного тушения пожарный#                      16

#Автомобиль газодымозащитный пожарный#                          23

#Автомобиль дымоудаления пожарный#                              24

#Автомобиль комбинированного тушения пожарный#                  15

#Автомобиль пенного тушения пожарный#                           12

#Автомобиль пенопорошкового тушения пожарный#                   18

#Автомобиль пожарный#                                           11

#Автомобиль порошкового тушения пожарный#                       13

#Автомобиль рукавный пожарный#                                  30

#Автомобиль связи и освещения пожарный#                         26

#Автомобиль технической службы пожарный#                        28

#Автомобиль штабной пожарный#                                   31

Автонасос                                                       19

#Автонасос пожарный#                                            19

Автоподъемник                                                   21

#Автоподъемник пожарный#                                        21

Автоцистерна                                                    20

#Автоцистерна пожарная#                                         20

#Багор пожарный#                                                95

&Брандспойт&                                                    66

#Веревка спасательная#                                          94

#Вертолет пожарный#                                             36

Водосборник                                                     61

#Водосборник рукавный#                                          61

#Вооружение пожаротехническое#                                   3

&Гайка соединительная&                                          56

#Гидрант пожарный#                                              45

#Гидрант пожарный наземный#                                     47

#Гидрант пожарный подземный#                                    46

#Гидроэлеватор пожарный#                                        75

&Головка Богданова&                                             56

#Головка-заглушка#                                              57

Головка рукавная                                                56

Головка соединительная                                          55

#Головка соединительная муфтовая#                               58

#Головка соединительная пожарная#                               55

#Головка соединительная рукавная#                               56

#Головка соединительная цапковая#                               59

#Дымосос переносной пожарный#                                   34

#Дымосос пожарный#                                              32

#Дымосос прицепной пожарный#                                    33

#Задержка рукавная#                                             79

#Зажим рукавный#                                                78

#Извещатель пламени пожарный#                                  140

#Извещатель пожарный#                                          136

#Извещатель пожарный автоматический#                           138

#Извещатель пожарный дымовой#                                  141

#Извещатель пожарный оптический#                               143

#Извещатель пожарный радиоизотопный#                           142

#Извещатель пожарный ручной#                                   137

#Извещатель пожарный тепловой#                                 139

#Извещатель механизированный пожарный ручной#                   99

#Инструмент немеханизированный пожарный ручной#                100

#Инструмент пожарный ручной#                                     6

Карабин пожарный                                               105

#Карабин пожарный поясной#                                     105

#Каска пожарная#                                               103

#Кассета рукавная#                                              80

#Катушка рукавная#                                              81

&Кишка пожарная&                                                52

#Ключ соединительных головок#                                   83

#Колено рукавное#                                               82

#Колонка пожарная#                                              65

&Корзина для укладки рукавов&                                   80

#Костюм газохимзащитный#                                       108

#Костюм пожарный защитный#                                     106

#Костюм пожарный теплозащитный#                                107

#Костюм радиационно-защитный#                                  109

Кран внутренний                                                 49

Кран наружный                                                   50

#Кран пожарный#                                                 48

#Кран пожарный внутренний#                                      49

#Кран пожарный наружный#                                        50

#Крюк пожарный#                                                 96

#Лестница-палка#                                                89

#Лестница пожарная выдвижная#                                   87

#Лестница пожарная ручная#                                      86

Лестница пожарная составная                                     90

#Лестница-штурмовка#                                            88

#Лом пожарный#                                                  98

#Матрац спасательный прыжковый#                                 92

#Машина пожарная#                                                2

&Машина пожарная&                                               11

#Машина рукавомоечная#                                          85

#Мостик рукавный#                                               77

#Мотопомпа пожарная#                                            39

#Мотопомпа пожарная переносная#                                 40

#Мотопомпа пожарная прицепная#                                  41

#Насос пожарный#                                                43

&Обвязка рукавная&                                              78

#Оборудование пожарное#                                          4

&Оборудование противопожарное&                                   4

#Огнетушитель#                                                   8

#Огнетушитель водный#                                          131

#Огнетушитель воздушно-пенный#                                 129

#Огнетушитель комбинированный#                                 135

#Огнетушитель пенный#                                          128

#Огнетушитель передвижной#                                     127

#Огнетушитель переносной#                                      126

#Огнетушитель порошковый#                                      132

#Огнетушитель-CO #                                             133

2

#Огнетушитель химический пенный #                              130

#Огнетушитель хладоновый#                                      134

#Одежда боевая пожарного#                                      110

#Оповещатель пожарный#                                         145

Пеносмеситель                                                   76

#Пеносмеситель пожарный#                                        76

Пеноствол                                                       70

#Переходник рукавный#                                           60

#Подставка пожарная#                                            51

#Поезд пожарный#                                                37

Полотно спасательное                                            93

#Полотно спасательное прыжковое#                                93

&Полугайка Богданова&                                           56

#Пояс пожарный#                                                104

#Прибор приемно-контрольный пожарный#                          144

#Прицеп пожарный#                                               42

#Противогаз изолирующий#                                       101

#Разветвление рукавное#                                         62

#Разветвление рукавное n-ходовое#                               63

#Респиратор#                                                   102

&Рожок пожарный&                                                48

Рукав всасывающий                                               54

#Рукав всасывающий пожарный#                                    54

Рукав напорный                                                  53

#Рукав напорный пожарный#                                       53

#Рукав пожарный#                                                52

&Рукав пожарный забирный&                                       54

&Рукав пожарный нагнетательный&                                 53

&Рукав пожарный приемный&                                       54

#Рукав спасательный#                                            91

#Самолет пожарный#                                              35

&Сборник&                                                       61

Сетка всасывающая                                               64

#Сетка всасывающая пожарная#                                    64

&Сетка забирная&                                                64

&Сигнализатор пожарный&                                        136

#Средства индивидуальной защиты пожарных#                       10

#Станция автонасосная пожарная#                                 29

#Ствол водопенный#                                              72

Ствол водяной                                                   69

Ствол лафетный                                                  68

#Ствол пожарный#                                                66

#Ствол пожарный водопенный#                                     72

#Ствол пожарный водяной#                                        69

#Ствол пожарный лафетный#                                       68

#Ствол пожарный пенный#                                         70

#Ствол пожарный порошковый#                                     71

#Ствол пожарный ручной#                                         67

Ствол порошковый                                                71

#Ствол-распылитель пожарный#                                    74

#Ствол пожарный сплошной струи#                                 73

Ствол ручной                                                    67

&Стендер&                                                       65

#Судно пожарное#                                                38

#Техника пожарная#                                               1

&Техника противопожарная&                                        1

#Топор пожарный#                                                97

#Трактор пожарный#                                              44

&Тройник&                                                       61

#Установка азотного пожаротушения#                             119

#Установка водяного пожаротушения#                             113

#Установка газового пожаротушения#                             117

#Установка объемного пожаротушения#                            123

#Установка парового пожаротушения#                             120

#Установка пенного пожаротушения#                              116

#Установка поверхностного пожаротушения#                       124

#Установка пожарной сигнализации#                                9

#Установка пожаротушения#                                        7

#Установка пожаротушения автоматическая#                       111

#Установка пожаротушения дренчерная#                           115

#Установка пожаротушения модульная#                            125

#Установка пожаротушения ручная#                               112

#Установка пожаротушения спринклерная#                         114

#Установка CO  пожаротушения#                                  118

2

#Установка порошкового пожаротушения#                          122

&Установка противопожарная&                                      7

#Установка хладонового пожаротушения#                          121

#Устройство пожарное спасательное#                               5

#Устройство рукавонавязочное#                                   84

&Шланг пожарный&                                                52

Штурмовка                                                       88

&Эжектор&                                                       75

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Angriffsgerte der Feuerwehr                                     4

Atemschutzgertewagen                                           23

Atemschutzfiltergert                                          102

Automatischer Brandmelder                                      138

Automatische Feuerlschanlage                                  111

Blindkupplung                                                   57

Brandmeldeanlage                                                 9

Brandmeldeempfangs- und Kontrollgert                          144

Brandmelder                                                    136

Brandschutztechnik                                               1

Brandwarngert                                                 145

Brechstange                                                     98

Chemischer Schaumfeuerlscher                                  130

Dampffeuerlschanlage                                          120

Drehleiter                                                      22

Drencher-Feuerlschanlage                                      115

Druckschlauch der Feuerwehr                                     53

Einreihaken                                                    95

Fangleine                                                       94

Fahrbares Feuerlschgert                                     127

Fahrzeuge und Pumpen der Feuerwehr                               2

Feuerlschanlage                                                 7

Feuerlschauenventil                                          50

Feuerlschinnenventil                                           49

Feuerlschboot                                                  38

Feuerlschgerte                                                8

Feuerlschflugzeug                                              35

Feuerlschhubschrauber                                          36

Feuerlschhydrant                                               45

Feuerlschpumpe                                                 43

Feuerlschzug                                                   37

Feuerlschtraktor                                               44

Feuerwehranhnger                                               42

Feuerwehraxt                                                    97

Feuerwehreinsatzbekleidung                                     110

Feuerwehrgurt                                                  104

Feuerwehrgurthaken                                             105

Feuerwehrkraftfahrzeug                                          11

Feuerwehrkupplung                                               55

Feuerwehrschlauch                                               52

Feuerwehrschutzhelm                                            103

Feuerwehrschutzbekleidung                                      106

Feuerwehrtechnik                                                 3

Festkupplung mit Innengewinde                                   58

Festkupplung mit Auengewinde                                   59

Flammenmelder                                                  140

Gasfeuerlschanlage                                            117

Gaslschfahrzeug                                                14

Gas-Wasser-Lschfahrzeug                                        16

Gasschutzanzug                                                 108

Gelenkmast                                                      21

Gertewagen                                                     28

Hakenleiter                                                     88

Halon-Feuerlschanlage                                         121

Halonlschgert                                               134

Handstrahlrohr                                                  67

Handwerkszeug                                                  100

Hilfsgerte der Feuerwehr                                       6

Hydrantenflansch                                                51

Ionisationsmelder                                              142

Isolierendes Atemschutzgert                                   101

Klappleiter                                                     89

Kohlendioxidlschgert                                        133

Kohlendioxid-Feuerlschanlage                                  118

Kommandowagen                                                   31

Kombiniertes Feuerlschgert                                  135

Kombiniertes Wasser-Schaum-Strahlrohr                           72

Kompakt-(Klein)-Feuerlschanlage                               125

Kupplungsschlssel                                              83

Krmmer                                                         82

Laborgertewagen                                                27

Luftschaumlscher                                              129

Lschfahrzeug                                                   19

Manuelle Feuerlschanlage                                      112

Manueller Brandmelder                                          137

Mechanisiertes Hilfsgert der Feuerwehr                         99

Mehrzweckstrahlrohr                                             74

Mobiler Ventilator                                              34

Motorpumpe der Feuerwehr                                        39

Motorpumpenanhnger                                             41

Nachrichten- und Beleuchtungsgertewagen                        26

Oberflchenfeuerlschanlage                                    124

Optischer Melder                                                143

Persnliche  Schutzausrstung der Einsatzkrfte                10

der Feuerwehr

Pulverlschgert                                              132

Pulverlschfahrzeug                                             13

Pulver-Feuerlschanlage                                        122

Pulverstrahlrohr                                                71

Pumpenstationswagen                                             29

Rauchmelder                                                    141

Rettungsgerte der Feuerwehr                                    5

Rutschsack                                                      91

Sammelstck                                                     61

Saugkorb                                                        64

Saugschlauch                                                    54

Shaumfeuerlschanlage                                          116

Shaumfeuerlscher                                              128

Schaumlschfahrzeug                                             12

Schaum-Pulver-Lschfahrzeug                                     18

Schaumrohr                                                      70

Schiebleiter                                                    87

Schlauchbinde                                                   78

Schlauchbrcke                                                  77

Schlaucheinbindeapparat                                         84

Schlauchhalter                                                  79

Schlauchhaspel                                                  81

Schlauchkassette                                                80

Schlauchkupplung                                                56

Schlauchwagen                                                   30

Schlauchwaschvorrichtung                                        85

Sprinkler-Feuerlschanlage                                     114

Sprungpolster                                                   92

Sprungtuch                                                      93

Standrohr                                                       65

Steckleiter                                                     90

Stickstoff-Feuerlschanlage                                    119

Strahlenschutzanzug                                            109

Strahlrohr                                                      66

Tanklschfahrzeug                                               20

Thermomelder                                                   139

Tiefsauger                                                      75

Tragbares Feuerlschgert                                     126

Tragbare Feuerwehrleiter                                        86

Tragkraftspritze                                                40

berflurhydrant                                                47

bergangsstck                                                 60

Unterflurhydrant                                                46

Ventilatoraggregat                                              32

Ventilatoranhnger                                              33

Ventilatorenfahrzeug                                            24

Verteiler                                                       62

Vollstrahlrohr                                                  73

Volumenfeuerlschanlage                                        123

Wandhydrant                                                     48

Wasserableitungsfahrzeug                                        25

Wasserfeuerlschanlage                                         113

Wasserlschgert                                              131

Wasser-Schaum-Lschfahrzeug                                    17

Wasserstrahlrohr                                                69

Wendestrahlrohr                                                 68

Wrmestrahlenschutzanzug                                       107

Zughaken                                                        96

Zumischer                                                       76

n-Weg-Verteiler                                                 63