МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 9 сентября 2011 г. N 1034н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ

ИЗМЕРЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ПРОИЗВОДИМЫХ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ

И ОХРАНЫ ТРУДА, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ОБЪЕКТАХ, И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

К НИМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ

(приказом Минтруда России от 29 августа 2014 года N 566н)

В соответствии с частью пятой статьи 5 Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 26, ст. 3021; 2011, N 30 (ч. I), ст. 4590) приказываю:

Утвердить:

Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и производимых при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в том числе на опасных производственных объектах, согласно приложению N 1;

обязательные метрологические требования, в том числе показатели точности, к измерениям, относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и производимым при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в том числе на опасных производственных объектах, согласно приложению N 2.

Врио Министра

В.С.БЕЛОВ

Приложение N 1

к Приказу Минздравсоцразвития России

от ________ 20__ г. N _____

ПЕРЕЧЕНЬ

ИЗМЕРЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ПРОИЗВОДИМЫХ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ

И ОХРАНЫ ТРУДА, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОПАСНЫХ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

1. Измерение температуры воздуха

2. Измерение относительной влажности воздуха

3. Измерение скорости движения воздуха

4. Измерение интенсивности и экспозиционной дозы инфракрасного излучения

(Пункт в редакции, введенной в действие с 7 декабря 2014 года приказом Минтруда России от 29 августа 2014 года N 566н.

5. Измерение напряженности электрического поля (промышленная частота 50 Гц)

6. Измерение напряженности магнитного поля (промышленная частота 50 Гц)

7. Измерение напряженности электрического поля:

(Абзац в редакции, введенной в действие с 7 декабря 2014 года приказом Минтруда России от 29 августа 2014 года N 566н.

в диапазоне частот от 0,01 до 0,03 МГц

в диапазоне частот от 0,03 до 3,0 МГц

в диапазоне частот от 3,0 до 30 МГц

в диапазоне частот от 30,0 до 50 МГц

в диапазоне частот от 50,0 до 300 МГц

8. Измерение напряженности магнитного поля:

(Абзац в редакции, введенной в действие с 7 декабря 2014 года приказом Минтруда России от 29 августа 2014 года N 566н.

в диапазоне частот от 0,03 до 3,0 МГц

в диапазоне частот от 30,0 до 50,0 МГц

9. Измерение плотности потока энергии электромагнитных излучений радиочастотного диапазона в диапазоне частот от 300,0 МГц до 300,0 ГГц

10. Измерение максимального амплитудного значения напряженности электрического поля в импульсе (Eмакс)

11. Измерение длительности импульса напряженности импульсного электрического поля .

12. Измерение длительности фронта импульса напряженности импульсного электрического поля ()

13. Измерение общего количества электромагнитных импульсов (N) напряженности импульсного электрического поля в течение рабочего дня

14. Измерение напряженности электростатического поля

15. Измерение напряженности постоянного магнитного поля/измерение индукции постоянного магнитного поля (в том числе для расчета коэффициента ослабления геомагнитного поля)

16. Измерение интенсивности источников УФ излучения в диапазонах длин волн: (200 - 400) нм

17. Измерение энергетической освещенности в диапазонах длин волн:

УФ-A ( = 400 - 315 нм);

УФ-B ( = 315 - 280 нм);

УФ-C ( = 280 - 200 нм)

18. Измерение энергетической экспозиции лазерного излучения

(Пункт в редакции, введенной в действие с 7 декабря 2014 года приказом Минтруда России от 29 августа 2014 года N 566н.

19. Измерение облученности глаз и кожи E при воздействии лазерного излучения

20. Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского, гамма и нейтронного излучений

21. Измерение индивидуального эквивалента дозы рентгеновского, гамма и нейтронного излучения

22. Измерение плотности потока альфа излучения

23. Измерение плотности потока бета излучения

24. Измерение удельной активности материалов и объектов окружающей среды

25. Измерение объемной активности радиоактивных аэрозолей

26. Измерение объемной активности радиоактивных газов, в том числе, радон и торон

27. Измерение активности радионуклидов в организме, критическом органе

28. Измерение уровней звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц

29. Измерение уровня звука

30. Измерение эквивалентного уровня звука

31. Измерение максимального уровня звука

32. Измерение общего уровня звукового давления инфразвука

33. Измерение эквивалентного (по энергии) общего (линейного) уровня звукового давления инфразвука

34. Измерение уровней звукового давления инфразвука в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 или в 1/3 октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами: 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20 Гц

35. Измерение уровней звукового давления в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц ультразвука воздушного

36. Измерение средних квадратических значений виброускорения или логарифмических уровней в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами: 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц при оценке локальной вибрации

37. Измерение средних квадратических значений виброускорения или логарифмических уровней в октавных или 1/3 октавных полосах частот со средне-геометрическими частотами: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц при оценке общей вибрации

38. Измерение освещенности рабочей поверхности

39. Измерение яркости

40. Измерение коэффициента пульсации освещенности

41. Измерение напряжения в сети освещения (при оценке параметров световой среды)

42. Измерение длительности отрезков времени

43. Измерение массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны

44. Измерение расхода воздуха при отборе проб воздуха рабочей зоны

45. Измерение массовой концентрации твердых веществ в пробах воздуха рабочей зоны

46. Измерение напряжения и тока утечки при обеспечении электробезопасности

47. Измерение напряжения и силы тока при контроле электрической прочности изоляции средств защиты в низковольтных распределительных сетях

48. Измерение электрического сопротивления при контроле параметров:

заземления

электроизоляции

49. Измерение напряжений прикосновения и токов короткого замыкания

50. Измерение барометрического давления

51. Измерение показателей тяжести трудового процесса (длина пути перемещения груза, мышечное усилие, масса перемещаемых грузов, угол наклона корпуса тела работника, время удержания груза)

(Пункт в редакции, введенной в действие с 7 декабря 2014 года приказом Минтруда России от 29 августа 2014 года N 566н.

52. Измерение показателей напряженности трудового процесса (длительность сосредоточенного наблюдения, время активного наблюдения за ходом производственного процесса, продолжительность выполнения единичной операции, время работы с оптическими приборами, нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)

(Пункт в редакции, введенной в действие с 7 декабря 2014 года приказом Минтруда России от 29 августа 2014 года N 566н.

53. Измерение давления:

в пневматических системах

в гидравлических системах

Приложение N 2

к Приказу Минздравсоцразвития России

от ________ 20__ г. N ____

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ,

В ТОМ ЧИСЛЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ, К ИЗМЕРЕНИЯМ, ОТНОСЯЩИМСЯ

К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА

ИЗМЕРЕНИЙ И ПРОИЗВОДИМЫМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА,

В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

┌────┬───────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────┐

│ N  │           Измерения           │     Диапазон      │   Предельно    │

│п/п │                               │     измерений     │   допустимая   │

│    │                               │                   │  погрешность   │

│    │                               │                   │     (+/-)      │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│ 1. │Измерение температуры воздуха  │ от -30 до +50 °C  │   +/- 0,2 °C   │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│ 2. │Измерение         относительной│     (5 - 90)%     │    +/- 5%      │

│    │влажности воздуха              │                   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│ 3. │Измерение   скорости   движения│ (0,05 - 1,0) м/с  │  +/- (0,05 +   │

│    │воздуха                        │                   │  0,05V), где   │

│    │                               │                   │  V - значение  │

│    │                               │                   │ скорости, м/с  │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

| 4. | Измерение интенсивности и экспозиционной дозы инфракрасного излучения | (10-500) Вт/м (50-2000) Вт*час | +/- (8-10)% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Пункт в редакции, введенной в действие с 7 декабря 2014 года приказом Минтруда России от 29 августа 2014 года N 566н. |  |

│

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│ 5. │Измерение         напряженности│ (0,05 - 25) кВ/м  │    +/- 20%     │

│    │электрического             поля│                   │                │

│    │(промышленная частота 50 Гц)   │                   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│ 6. │Измерение         напряженности│ (80 - 6400) А/м   │    +/- 20%     │

│    │магнитного  поля  (промышленная│                   │                │

│    │частота 50 Гц)                 │                   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

| 7. | Измерение напряженности электрического поля: в диапазоне частот от 0,01 до 0,03 МГц в диапазоне частот от 0,03 до 3,0 МГц в диапазоне частот от 3,0 до 30 МГц в диапазоне частот от 30,0 до 50 МГц в диапазоне частот от 50,0 до 300 МГц | (150-5000) В/м (5-500) В/м (3-300) В/м (1-80) В/м (1-80) В/м | 30% 30% 30% 30% 30% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Пункт в редакции, введенной в действие с 7 декабря 2014 года приказом Минтруда России от 29 августа 2014 года N 566н. |  |

│

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

| 8. | Измерение напряженности магнитного поля: в диапазоне частот от 0,03 до 3,0 МГц в диапазоне частот от 30,0 до 50,0 МГц | (1,0-50) А/м (0,1-3) А/м | 30% 30% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Пункт в редакции, введенной в действие с 7 декабря 2014 года приказом Минтруда России от 29 августа 2014 года N 566н. |  |

│

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│ 9. │Измерение   плотности    потока│(1 - 5000) мкВт/см2│   +/- 2 дБ     │

│    │энергии        электромагнитных│                   │                │

│    │излучений       радиочастотного│                   │                │

│    │диапазона  в  диапазоне  частот│                   │                │

│    │от 300,0 МГц до 300,0 ГГц      │                   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│10. │Измерение         максимального│ (0,1 - 100) кВ/м  │    +/- 20%     │

│    │амплитудного           значения│                   │                │

│    │напряженности    электрического│                   │                │

│    │поля в импульсе (Eмакс)        │                   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│11. │Измерение          длительности│  (1 - 1000), нс   │    +/- 20%     │

│    │импульса          напряженности│                   │                │

│    │импульсного      электрического│                   │                │

│    │поля t                         │                   │                │

│    │      имп.                     │                   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│12. │Измерение  длительности  фронта│  (0,1 - 50), нс   │    +/- 20%     │

│    │импульса          напряженности│                   │                │

│    │импульсного      электрического│                   │                │

│    │поля (t   )                    │                   │                │

│    │       фр                      │                   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│13. │Измерение   общего   количества│   более одного    │   1 импульс    │

│    │электромагнитных импульсов  (N)│     импульса      │                │

│    │напряженности       импульсного│                   │                │

│    │электрического поля  в  течение│                   │                │

│    │рабочего дня                   │                   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│14. │Измерение         напряженности│  (6 - 300) кВ/м   │      20%       │

│    │электростатического поля       │                   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│15. │Измерение         напряженности│  для постоянного  │      20%       │

│    │постоянного магнитного поля/   │  магнитного поля  │                │

│    │измерение индукции  постоянного│  (3 - 200) мТл /  │                │

│    │магнитного поля  (в  том  числе│ (2,4 - 160) кА/м) │                │

│    │для    расчета     коэффициента│                   │                │

│    │ослабления геомагнитного поля) │ Для геомагнитного │                │

│    │                               │       поля        │                │

│    │                               │(0,375 - 250)) мкТл│      10%       │

│    │                               │         /         │                │

│    │                               │  (0,3 - 200) А/м  │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│16. │Измерение         интенсивности│(0,001 - 200) Вт/м2│      10%       │

│    │источников   УФ   излучения   в│                   │                │

│    │диапазонах длин  волн:  (200  -│                   │                │

│    │400) нм                        │                   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│17. │Измерение        энергетической│                   │      10%       │

│    │освещенности в диапазонах  длин│                   │                │

│    │волн:                          │                   │                │

│    │УФ-A (лямбда = 400 - 315 нм);  │ (0,1 - 200) Вт/м2 │                │

│    │УФ-B (лямбда = 315 - 280 нм);  │ (0,01 - 20) Вт/м2 │                │

│    │УФ-C (лямбда = 280 - 200 нм)   │(0,001 - 20) Вт/м2 │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│

| 18. | Измерение энергетической экспозиции лазерного излучения | 1) 0,18-0,38 мкм: 10-1·104 Дж/м 2) 0,38-1,4 мкм: 1·10-4-1 Дж/м 3) 1,4-20 мкм: 10-1·104 Дж/м | 25% для излучений с известными параметрами 45% - для излучений с неизвестными параметрами. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Пункт в редакции, введенной в действие с 7 декабря 2014 года приказом Минтруда России от 29 августа 2014 года N 566н. |  |

│

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│19. │Измерение облученности  глаз  и│1) 0,18 - 0,38 мкм:│  +/- 25% для   │

│    │кожи    E    при    воздействии│   102 - 1 · 104   │  излучений с   │

│    │лазерного излучения            │       Вт/м2       │   известными   │

│    │                               │                   │  параметрами   │

│    │                               │2) 0,38 - 1,4 мкм: │ +/- 45% - для  │

│    │                               │   1 · 10 - 2 -    │  излучений с   │

│    │                               │   1 · 102 Вт/м2   │  неизвестными  │

│    │                               │                   │  параметрами   │

│    │                               │ 3) 1,4 - 20 мкм:  │                │

│    │                               │ 1 · 102 - 1 · 104 │                │

│    │                               │       Вт/м2       │                │

│    │                               │                   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│20. │Измерение мощности  амбиентного│     фотонное      │+/- (20 - 50)%  │

│    │эквивалента                дозы│     излучение     │                │

│    │рентгеновского,     гамма     и│               6   │                │

│    │нейтронного излучений          │ (0,05 - 5 · 10 )  │                │

│    │                               │      мкЗв/ч       │                │

│    │                               │                   │                │

│    │                               │    нейтронное     │+/- (40 - 80)%  │

│    │                               │     излучение     │                │

│    │                               │               6   │                │

│    │                               │ (0,05 - 2 · 10 )  │                │

│    │                               │      мкЗв/ч       │                │

│    │                               │                   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│21. │Измерение       индивидуального│     фотонное      │+/- (30 - 50)%  │

│    │эквивалента                дозы│     излучение     │                │

│    │рентгеновского,     гамма     и│         6         │                │

│    │нейтронного излучения          │  (1 - 10 ) мкЗв   │                │

│    │                               │    нейтронное     │+/- (50 - 90)%  │

│    │                               │     излучение     │                │

│    │                               │         6         │                │

│    │                               │  (1 - 10 ) мкЗв   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│22. │Измерение   плотности    потока│               6   │   (30 - 50)%   │

│    │альфа-излучения                │  (0,5 - 5 · 10 )  │                │

│    │                               │         -1  -2    │                │

│    │                               │      мин  см      │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│23. │Измерение   плотности    потока│           8       │   (30 - 50)%   │

│    │бета-излучения                 │    (5 - 10 )      │                │

│    │                               │         -1  -2    │                │

│    │                               │      мин  см      │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│24. │Измерение  удельной  активности│        10         │   (15 - 60)%   │

│    │материалов      и      объектов│ (1 - 10  ) Бк/кг  │                │

│    │окружающей среды               │                   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│25. │Измерение  объемной  активности│          4        │   (30 - 60)%   │

│    │радиоактивных аэрозолей        │ (0,1 - 10 ) Бк/м3 │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│26. │Измерение  объемной  активности│         4         │   (30 - 60)%   │

│    │радиоактивных  газов,   в   том│ (10 - 10 ) Бк/м3  │                │

│    │числе, радон и торон           │                   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│27. │Измерение            активности│           6       │   (30 - 60)%   │

│    │радионуклидов   в    организме,│   (40 - 10 ) Бк   │                │

│    │критическом органе             │                   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│28. │Измерение   уровней   звукового│   (25 - 140) дБ   │   +/- 1 дБ     │

│    │давления в октавных полосах  со│                   │                │

│    │среднегеометрическими          │                   │                │

│    │частотами 31,5; 63;  125;  250;│                   │                │

│    │500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц │                   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│29. │Измерение уровня звука         │   (25 - 140) дБ   │   +/- 1 дБ     │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│30. │Измерение        эквивалентного│   (25 - 140) дБ   │   +/- 1 дБ     │

│    │уровня звука                   │                   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│31. │Измерение максимального  уровня│   (25 - 140) дБ   │   +/- 1 дБ     │

│    │звука                          │                   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│32. │Измерение     общего     уровня│   (50 - 120) дБ   │   +/- 1 дБ     │

│    │звукового давления инфразвука  │                   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│33. │Измерение  эквивалентного   (по│   (50 - 120) дБ   │      1 дБ      │

│    │энергии)   общего   (линейного)│                   │                │

│    │уровня    звукового    давления│                   │                │

│    │инфразвука                     │                   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│34. │Измерение   уровней   звукового│   (50 - 120) дБ   │   +/- 1 дБ     │

│    │давления инфразвука в  октавных│                   │                │

│    │полосах        частот        со│                   │                │

│    │среднегеометрическими          │                   │                │

│    │частотами 2, 4,  8,  16  или  в│                   │                │

│    │1/3 октавных полосах частот  со│                   │                │

│    │среднегеометрическими          │                   │                │

│    │частотами: 1,6; 2;  2,5;  3,15;│                   │                │

│    │4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16;  20│                   │                │

│    │Гц                             │                   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│35. │Измерение   уровней   звукового│   (70 - 120) дБ   │   +/- 1 дБ     │

│    │давления   в    1/3    октавных│                   │                │

│    │полосах                      со│                   │                │

│    │среднегеометрическими          │                   │                │

│    │частотами: 12,5;  16;  20;  25;│                   │                │

│    │31,5; 40; 50; 63; 80;  100  кГц│                   │                │

│    │ультразвука воздушного         │                   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│36. │Измерение               средних│ (0,1 - 300) м/с2  │   +/- 1 дБ     │

│    │квадратических         значений│  (100 - 170) дБ   │                │

│    │виброускорения              или│                   │                │

│    │логарифмических    уровней    в│                   │                │

│    │октавных  полосах   частот   со│                   │                │

│    │среднегеометрическими          │                   │                │

│    │частотами:  8;  16;  31,5;  63;│                   │                │

│    │125;  250;  500;  1000  Гц  при│                   │                │

│    │оценке локальной вибрации      │                   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│37. │Измерение               средних│ (0,001 - 30) м/с2 │   +/- 1 дБ     │

│    │квадратических         значений│   (60 - 150) дБ   │                │

│    │виброускорения              или│                   │                │

│    │логарифмических    уровней    в│                   │                │

│    │октавных   или   1/3   октавных│                   │                │

│    │полосах   частот   со   средне-│                   │                │

│    │геометрическими      частотами:│                   │                │

│    │0,8; 1; 1,25;  1,6;  2,0;  2,5;│                   │                │

│    │3,15;  4,0;  5,0;   6,3;   8,0;│                   │                │

│    │10,0; 12,5; 16,0;  20,0;  25,0;│                   │                │

│    │31,5; 40,0;  50,0;  63,0;  80,0│                   │                │

│    │Гц при оценке общей вибрации   │                   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│38. │Измерение освещенности  рабочей│  (1 - 20 000) лк  │      10%       │

│    │поверхности                    │                   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│39. │Измерение яркости              │(1 - 200 000) кд/м2│      10%       │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│40. │Измерение          коэффициента│    (1 - 100)%     │      10%       │

│    │пульсации освещенности         │                   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│41. │Измерение  напряжения  в   сети│    (5 - 380) В    │      10%       │

│    │освещения      (при      оценке│     для сетей     │                │

│    │параметров световой среды)     │ переменного тока; │                │

│    │                               │   (2,4 - 380) В   │      10%       │

│    │                               │     для сетей     │                │

│    │                               │ постоянного тока  │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│42. │Измерение          длительности│    (0 - 60) с     │ в зависимости  │

│    │отрезков времени               │     (секунда)     │   от класса    │

│    │                               │   (0 - 60) мин    │    точности    │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│43. │Измерение              массовой│методики и средства│  +/- 25% при   │

│    │концентрации вредных веществ  в│должны обеспечивать│   единичных    │

│    │воздухе рабочей зоны           │   избирательное   │измерениях (при │

│    │                               │     измерение     │  однократном   │

│    │                               │   концентрации    │  отборе проб)  │

│    │                               │вредного вещества в│                │

│    │                               │    присутствии    │                │

│    │                               │   сопутствующих   │                │

│    │                               │  компонентов на   │                │

│    │                               │  уровне <= 0,5    │                │

│    │                               │    ПДК, (мг/м3)   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│44. │Измерение расхода  воздуха  при│от 0,1 до значения,│                │

│    │отборе  проб  воздуха   рабочей│  установленного   │                │

│    │зоны                           │  в аттестованной  │                │

│    │                               │методике измерений,│                │

│    │                               │      дм3/мин      │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│45. │Измерение              массовой│методики и средства│  +/- 25% при   │

│    │концентрации твердых веществ  в│должны обеспечивать│   единичных    │

│    │пробах воздуха рабочей зоны    │   избирательное   │измерениях (при │

│    │                               │     измерение     │  однократном   │

│    │                               │   концентрации    │  отборе проб)  │

│    │                               │ вредного вещества │                │

│    │                               │   в присутствии   │                │

│    │                               │   сопутствующих   │                │

│    │                               │  компонентов на   │                │

│    │                               │  уровне <= 0,5    │                │

│    │                               │    ПДК, (мг/м3)   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│46. │Измерение  напряжения  и   тока│   (12 - 120) В    │      20%       │

│    │утечки     при      обеспечении│  (0,25 - 500) мА  │                │

│    │электробезопасности            │                   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│47. │Измерение  напряжения  и   силы│  (1000 - 7500) В  │      30%       │

│    │тока        при        контроле│   (1 - 7,5) мА    │                │

│    │электрической         прочности│                   │                │

│    │изоляции   средств   защиты   в│                   │                │

│    │низковольтных                  │                   │                │

│    │распределительных сетях        │                   │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│48. │Измерение        электрического│                   │      30%       │

│    │сопротивления   при    контроле│                   │                │

│    │параметров:                    │                   │                │

│    │заземления                     │  (0,05 - 300) Ом  │                │

│    │                               │     не менее      │                │

│    │                               │            6      │                │

│    │электроизоляции                │   (0,5 x 10 ) Ом  │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│49. │Измерение            напряжений│    (0 - 50) В     │      20%       │

│    │прикосновения      и      токов│      -2   5       │                │

│    │короткого замыкания            │   (10 - 10 ) А    │                │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│50. │Измерение      барометрического│   (600 - 900)     │ в зависимости  │

│    │давления                       │    мм рт. ст.     │   от класса    │

│    │                               │  (80 - 120) кПа   │    точности    │

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│

| 51. | Измерение показателей тяжести трудового процесса (длина пути перемещения груза, мышечное усилие, масса перемещаемых грузов, угол наклона корпуса тела работника, время удержания груза) | в зависимости от измеряемой величины | средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Пункт в редакции, введенной в действие с 7 декабря 2014 года приказом Минтруда России от 29 августа 2014 года N 566н. |  |

│

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

| 52. | Измерение показателей напряженности трудового процесса (длительность сосредоточенного наблюдения, время активного наблюдения за ходом производственного процесса, продолжительность выполнения единичной операции, время работы с оптическими приборами, нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю) | в зависимости от измеряемой величины | средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Пункт в редакции, введенной в действие с 7 декабря 2014 года приказом Минтруда России от 29 августа 2014 года N 566н. |  |

│

├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤

│53. │Измерение давления:            │                   │                │

│    │в пневматических системах      │   более 1 МПа     │       1%       │

│    │в гидравлических системах      │   более 10 МПа    │       1%       │

└────┴───────────────────────────────┴───────────────────┴────────────────┘